## Slide 1: Network+ Guide to Networks 6th Edition
Chapter 8
Wireless Networking

## Slide 2: Objectives Mục tiêu
Explain how nodes exchange wireless signals
Identify potential obstacles to successful wireless transmission and their repercussions, such as interference and reflection
Understand WLAN (wireless LAN) architecture
Giải thích cách các nút trao đổi tín hiệu không dây
Xác định những trở ngại tiềm ẩn đối với truyền dẫn không dây thành công và những hậu quả của chúng, như nhiễu và phản xạ
Hiểu kiến trúc WLAN (LAN không dây)

## Slide 3: Objectives (cont’d.) Mục tiêu (tiếp)
Specify the characteristics of popular WLAN transmission methods, including 802.11 a/b/g/n
Install and configure wireless access points and their clients
Describe wireless WAN technologies, including 802.16 (WiMAX), HSPA+, LTE, and satellite communications
Chỉ định các đặc tính của các phương thức truyền dẫn WLAN phổ biến, bao gồm 802.11 a / b / g / n
Cài đặt và cấu hình các điểm truy cập không dây và các khách hàng của họ
Mô tả các công nghệ WAN không dây, bao gồm 802.16 (WiMAX), HSPA +, LTE và truyền thông vệ tinh

## Slide 4: The Wireless Spectrum Dải phổ không dây
Continuum of electromagnetic waves
  Data, voice communication
  Arranged by frequencies
    Lowest to highest
  Spans 9 KHz and 300 GHz
Wireless services associated with one area
FCC oversees United States frequencies
ITU oversees international frequencies
  Air signals propagate across borders
  Liên tục của sóng điện từ
  Dữ liệu, truyền thông thoại
  Sắp xếp theo tần số
  Từ thấp đến cao
  Tốc độ 9 KHz và 300 GHz
  Các dịch vụ không dây kết hợp với một khu vực
  FCC giám sát các tần số ở Hoa Kỳ
  ITU giám sát các tần số quốc tế
  Các tín hiệu không khí truyền qua biên giới

## Slide 5
Figure 8-1 The wireless spectrum
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 6: Characteristics of Wireless Transmission Đặc điểm của truyền không dây
Similarities with wired
  Signal origination
    From electrical current, travel along conductor
Differences from wired
  Signal transmission
    No fixed path, guidance
Antenna
  Layer 3 and higher protocols
  Signal transmission and reception
  Same frequency required on each antenna
  Tính tương đồng với dây
  Giao thức lớp 3 và cao hơn
  Truyền tín hiệu
  Từ dòng điện, đi dọc theo dây dẫn
  Sự khác biệt từ dây
  Truyền tín hiệu
  Không có đường dẫn cố định, hướng dẫn
  Ăng-ten
  Truyền và tiếp nhận tín hiệu
  Cùng tần số yêu cầu trên mỗi ăng-ten

## Slide 7
Figure 8-2 Wireless transmission and reception
Hình 8-2 Truyền và nhận không dây
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Khóa học lịch sự Khóa học / Cengage Learning

## Slide 8: Antennas Ăng ten
Radiation pattern
  Relative strength over three-dimensional area
    Of all electromagnetic energy that antenna sends, receives
Directional antenna
  Issues wireless signals along single direction
Omnidirectional antenna
  Issues, receives wireless signals
    Equal strength, clarity in all directions
Range
  Reachable geographical area
  Mô hình bức xạ
  Sức mạnh tương đối so với vùng ba chiều
  Trong tất cả năng lượng điện từ mà ăng-ten gửi, nhận
  Ăng-ten hướng
  Phát hiện tín hiệu không dây theo cùng một hướng
  Ăng-ten đa hướng
  Các vấn đề, nhận tín hiệu không dây
  Sức mạnh bằng nhau, rõ ràng theo mọi hướng
  Phạm vi
  Khu vực địa lý có thể tiếp cận

## Slide 9: Signal Propagation Tuyên truyền tín hiệu
LOS (line-of-sight)
  Signal travels in straight line
    Directly from transmitter to receiver
Obstacles affect signal travel; signals may:
  Pass through them
  Be absorbed into them
  Be subject to three phenomena
    Reflection: bounce back to source
    Diffraction: splits into secondary waves
    Scattering: diffusion in multiple different directions
    LOS (line-of-sight)
    Tín hiệu đi theo đường thẳng
    Trực tiếp từ máy phát đến máy thu
    Các chướng ngại vật ảnh hưởng đến vận chuyển tín hiệu; Tín hiệu có thể:
    Đi qua chúng
    Được hấp thụ vào chúng
    Phải chịu ba hiện tượng
    Phản ánh: trả lại nguồn
    Sự khuếch tán: chia thành sóng thứ cấp
    Tán xạ: khuếch tán theo nhiều hướng khác nhau

## Slide 10: Signal Propagation (cont’d.) Tuyên truyền Tín hiệu (tiếp)
Multipath signals
  Wireless signals follow different paths to destination
  Caused by reflection, diffraction, scattering
  Advantage
    Better chance of reaching destination
  Disadvantage
    Signal delay
    Tín hiệu đa đường
    Các tín hiệu không dây đi theo các tuyến đường khác nhau đến đích
    Gây ra bởi sự phản xạ, nhiễu xạ, tán xạ
    Lợi thế
    Cơ hội tốt hơn để đến đích
    Bất lợi
    Tín hiệu chậm trễ

## Slide 11
Figure 8-3 Multipath signal propagation
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 12: Signal Degradation Suy thoái tín hiệu
Fading
  Variation in signal strength
    Electromagnetic energy scattered, reflected, diffracted
Attenuation
  Signal weakens
    Moving away from transmission antenna
  Correcting signal attenuation
    Amplify (analog), repeat (digital)
Noise
  Significant problem
    No wireless conduit, shielding
    Mờ dần
    Sự thay đổi cường độ tín hiệu
    Năng lượng điện phân tán, phản xạ, nhiễu xạ
    Sự suy giảm
    Suy yếu tín hiệu
    Di chuyển khỏi ăng-ten truyền
    Sửa suy giảm tín hiệu
    Khuếch đại (tương tự), lặp lại (kỹ thuật số)
    Tiếng ồn
    Vấn đề đáng kể
    Không có ống dẫn không dây, che chắn

## Slide 13: Frequency Ranges Dải tần số
2.4-GHz band (older)
  Frequency range: 2.4–2.4835 GHz
  11 unlicensed communications channels
  Susceptible to interference
Unlicensed: no FCC registration required
5-GHz band (newer)
  Frequency bands
    5.1 GHz, 5.3 GHz, 5.4 GHz, 5.8 GHz
  24 unlicensed bands, each 20 MHz wide
  Used by weather, military radar communications
  Dải 2,4 GHz (cũ hơn)
  Dải tần số: 2.4-2.4835 GHz
  11 kênh truyền thông không có giấy phép
  Nhạy cảm với nhiễu
  Không có giấy phép: không yêu cầu đăng ký FCC
  Băng tần 5GHz (mới hơn)
  Dải tần
  5.1 GHz, 5.3 GHz, 5.4 GHz, 5.8 GHz
  24 dải không có giấy phép, mỗi dải rộng 20 MHz
  Được sử dụng bởi thời tiết, thông tin liên lạc radar quân sự

## Slide 14: Narrowband, Broadband, and Spread-Spectrum Signals Dải băng rộng, băng thông rộng và các tín hiệu phổ lan rộng
Narrowband
  Transmitter concentrates signal energy at single frequency, very small frequency range
Broadband
  Relatively wide wireless spectrum band
  Higher throughputs than narrowband
Spread-spectrum
  Multiple frequencies used to transmit signal
  Offers security
  Thu hẹp
  Máy phát tập trung năng lượng tín hiệu ở tần số đơn, dải tần số rất nhỏ
  Băng thông rộng
  Dải phổ rộng không dây tương đối rộng
  Thông lượng cao hơn băng thông hẹp
  Trải phổ
  Nhiều tần số dùng để truyền tín hiệu
  Cung cấp bảo mật

## Slide 15: Narrowband, Broadband, and Spread-Spectrum Signals (cont’d.) Tín hiệu băng rộng, băng thông rộng, và Spread-Spectrum (tiếp)
FHSS (frequency hopping spread spectrum)
  Signal jumps between several different frequencies within band
  Synchronization pattern known only to channel’s receiver, transmitter
DSSS (direct-sequence spread spectrum)
  Signal’s bits distributed over entire frequency band at once
  Each bit coded
    Receiver reassembles original signal upon receiving bits
    FHSS (tần số lan truyền tần số)
    Tín hiệu nhảy giữa nhiều tần số khác nhau trong băng tần
    Mẫu đồng bộ hóa chỉ biết đối với máy thu, máy phát của kênh
    DSSS (dải phổ truyền trực tiếp)
    Các bit của tín hiệu phân phối trên toàn bộ dải tần số cùng một lúc
    Mỗi bit mã hoá
    Receiver lắp ráp tín hiệu ban đầu khi nhận các bit

## Slide 16
Figure 8-4 FHSS (frequency hopping spread spectrum)
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 17
Figure 8-5 DSSS (direct sequence spread spectrum)
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 18: Fixed versus Mobile Cố định so với di động
Fixed communications wireless systems
  Transmitter, receiver locations do not move
  Transmitting antenna focuses energy directly toward receiving antenna
    Point-to-point link results
  Advantage
    No wasted energy issuing signals
    More energy used for signal itself
Mobile communications wireless systems
  Receiver located anywhere within transmitter’s range
  Hệ thống không dây truyền thông cố định
  Máy phát, vị trí của máy thu không di chuyển
  Ăng-ten truyền trực tiếp tập trung năng lượng vào đầu nhận anten
  Kết quả liên kết điểm-điểm
  Lợi thế
  Không có tín hiệu phát thải năng lượng lãng phí
  Nhiều năng lượng được sử dụng cho chính tín hiệu
  Hệ thống không dây truyền thông di động
  Bộ thu nằm bất kỳ nơi nào trong dải của máy phát

## Slide 19: WLAN (Wireless LAN) Architecture Kiến trúc WLAN (Mạng LAN không dây)
Ad hoc WLAN
  Wireless nodes transmit directly to each other
  Use wireless NICs
    No intervening connectivity device
  Poor performance
    Many spread out users, obstacles block signals
Wireless access point (WAP)
  Accepts wireless signals from multiple nodes
    Retransmits signals to network
  Base stations, wireless routers, wireless gateways
  Ad hoc WLAN
  Các nút không dây truyền trực tiếp với nhau
  Sử dụng NIC không dây
  Không có thiết bị kết nối can thiệp
  Hiệu suất kém
  Nhiều người lây lan ra, chướng ngại chặn tín hiệu
  Điểm truy cập không dây (WAP)
  Chấp nhận tín hiệu không dây từ nhiều nút
  Phát lại tín hiệu đến mạng
  Trạm cơ sở, bộ định tuyến không dây, cổng không dây

## Slide 20: WLAN Architecture (cont’d.) Kiến trúc mạng WLAN (tiếp)
Infrastructure WLAN
  Stations communicate with access point
    Not directly with each other
  Access point requires sufficient power, strategic placement
WLAN may include several access points
  Dependent upon number of stations
  Maximum number varies: 10-100
Infrastructure WLAN
  Stations communicate with access point
    Not directly with each other
  Access point requires sufficient power, strategic placement
WLAN may include several access points
  Dependent upon number of stations
  Maximum number varies: 10-100

## Slide 21
Figure 8-7 An infrastructure WLAN
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 22: WLAN Architecture (cont’d.) Kiến trúc mạng WLAN (tiếp)
Mobile networking allows roaming wireless nodes
  Range dependent upon wireless access method, equipment manufacturer, office environment
    Access point range: 300 feet maximum
Can connect two separate LANs
  Fixed link, directional antennas between two access points
    Allows access points 1000 feet apart
Support for same protocols, operating systems as wired LANs
  Ensures compatibility
  Mạng di động cho phép chuyển vùng các nút không dây
  Phạm vi phụ thuộc vào phương pháp truy cập không dây, nhà sản xuất thiết bị, môi trường văn phòng
  Phạm vi điểm truy cập: tối đa 300 bộ
  Có thể kết nối hai mạng LAN riêng biệt
  Cố định liên kết, ăng-ten định hướng giữa hai điểm truy cập
  Cho phép điểm truy cập cách nhau 1000 feet
  Hỗ trợ cho cùng một giao thức, hệ điều hành như mạng LAN có dây
  Đảm bảo tính tương thích

## Slide 23
Figure 8-8 Wireless LAN interconnection
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 24: 802.11 WLANs
Wireless technology standards
  Describe unique functions
    Physical and Data Link layers
  Differences between standards
    Specified signaling methods, geographic ranges, frequency usages
  Most popular: developed by IEEE’s 802.11 committee
Notable Wi-Fi standards
  802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n
  Share characteristics
    Half-duplexing, access method
    Chuẩn công nghệ không dây
    Mô tả các chức năng độc đáo
    Các lớp Liên kết Vật lý và Dữ liệu
    Sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn
    Phương pháp báo hiệu cụ thể, phạm vi địa lý, cách sử dụng tần số
    Phổ biến nhất: được phát triển bởi ủy ban 802.11 của IEEE
    Tiêu chuẩn Wi-Fi đáng chú ý
    802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n
    Chia sẻ đặc điểm
    Half-duplexing, phương pháp truy cập

## Slide 25: Access Method Phương pháp truy cập
802.11 MAC services
  Append 48-bit (6-byte) physical addresses to frame
    Identifies source, destination
Same physical addressing scheme as 802.3
  Allows easy combination
Wireless devices
  Not designed to simultaneously transmit and receive
  Cannot quickly detect collisions
  Use different access method
  Dịch vụ MAC 802.11
  Nối thêm địa chỉ vật lý 48-bit (6 byte) vào khung
  Xác định nguồn, điểm đến
  Cùng một sơ đồ địa chỉ vật lý như 802.3
  Cho phép kết hợp dễ dàng
  Thiết bị không dây
  Không được thiết kế để truyền và nhận đồng thời
  Không thể nhanh chóng phát hiện va chạm
  Sử dụng phương pháp truy cập khác

## Slide 26: Access Method (cont’d.)
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
  Minimizes collision potential
  Uses ACK packets to verify every transmission
    Requires more overhead than 802.3
    Real throughput less than theoretical maximum
RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) protocol
  Optional
  Ensures packets not inhibited by other transmissions
  Efficient for large transmission packets
  Further decreases overall 802.11 efficiency
  CSMA / CA (Người vận chuyển cảm nhận đa truy cập với Tránh sự va chạm)
  Giảm thiểu khả năng va chạm
  Sử dụng gói tin ACK để xác minh mọi lần truyền
  Cần nhiều chi phí hơn 802.3
  Thông lượng thực ít hơn lý thuyết tối đa
  Giao thức RTS / CTS (Yêu cầu Gửi / Xóa để Gửi)
  Không bắt buộc
  Đảm bảo các gói tin không bị ức chế bởi các truyền khác
  Hiệu quả cho các gói tin truyền lớn
  Giảm hiệu quả tổng thể 802.11

## Slide 27
Figure 8-9 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 28: Association Hiệp hội
Packet exchanged between computer and access point
  Gain Internet access
Scanning
  Surveys surroundings for access point
  Active scanning transmits special frame
    Probe
  Passive scanning listens for special signal
    Beacon fame
    Gói trao đổi giữa máy tính và điểm truy cập
    Truy cập Internet
    Quét
    Khảo sát môi trường xung quanh cho điểm truy cập
    Quét chủ động truyền khung đặc biệt
    Thăm dò
    Quét thụ động lắng nghe tín hiệu đặc biệt
    Beacon nổi tiếng

## Slide 29: Association Hiệp hội tiep
SSID (service set identifier)
  Unique character string identifying access point
    In beacon frame information
  Configured in access point
  Better security, easier network management
BSS (basic service set)
  Station groups sharing access point
  BSSID (basic service set identifier)
    Station group identifier
    SSID (định danh bộ dịch vụ)
    Chuỗi ký tự duy nhất xác định điểm truy cập
    Trong thông tin khung cảnh báo
    Được cấu hình trong điểm truy cập
    An ninh tốt hơn, quản lý mạng dễ dàng hơn
    BSS (bộ dịch vụ cơ bản)
    Các nhóm trạm chia sẻ điểm truy cập
    BSSID (định danh bộ dịch vụ cơ bản)
    Định danh nhóm trạm

## Slide 30: Association Hiệp hội tiep
ESS (extended service set)
  Access point group connecting same LAN
    Share ESSID (extended service set identifier)
  Allows roaming
    Station moving from one BSS to another without losing connectivity
Several access points detected
  Select strongest signal, lowest error rate
  Poses security risk
    Powerful, rogue access point
    ESS (bộ dịch vụ mở rộng)
    Nhóm điểm truy cập kết nối cùng một mạng LAN
    Chia sẻ ESSID (định danh bộ dịch vụ mở rộng)
    Cho phép chuyển vùng
    Trạm chuyển từ một BSS sang một kênh khác mà không mất kết nối
    Đã phát hiện một số điểm truy cập
    Chọn tín hiệu mạnh nhất, tỷ lệ lỗi thấp nhất
    Nguy cơ bảo mật
    Mạnh mẽ, rogue điểm truy cập

## Slide 31
Figure 8-10 A network with a single BSS
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 32
Figure 8-11 A network with multiple BSSs forming an ESS
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 33: Association Hiệp hội tiep
ESS with several authorized access points
  Must allow station association with any access point
    While maintaining network connectivity
Reassociation
  Mobile user moves from one access point’s range into another’s range
  Occurs by simply moving; high error rate
Stations’ scanning feature
  Used to automatically balance transmission loads
    Between access points
    ESS với một số điểm truy cập được ủy quyền
    Phải cho phép liên kết trạm với bất kỳ điểm truy cập nào
    Mặc dù vẫn duy trì kết nối mạng
    Sắp xếp lại
    Người dùng di động di chuyển từ một phạm vi điểm truy cập vào phạm vi của một người khác
    Xảy ra bằng cách di chuyển đơn giản; Tỷ lệ lỗi cao
    Tính năng quét của các trạm
    Được sử dụng để cân bằng tải tự động
    Giữa các điểm truy cập

## Slide 34: Frames Khung
802.11 networks overhead
  ACKs, probes, and beacons
802.11 specifies MAC sublayer frame type
Multiple frame type groups
  Control: medium access and data delivery
    ACK and RTS/CTS frames
  Management: association and reassociation
  Data: carry data sent between stations
  802.11 mạng trên không
  ACK, đầu dò, và beacon
  802.11 xác định loại khung lớp con MAC sublayer
  Nhiều nhóm kiểu khung
  Kiểm soát: truy cập trung bình và phân phối dữ liệu
  Khung ACK và RTS / CTS
  Quản lý: hiệp hội và tái kết hợp
  Dữ liệu: mang dữ liệu được gửi giữa các trạm

## Slide 35
Figure 8-12 Basic 802.11 data frame compared with an 802.3 (Ethernet) frame
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 36: Frames (cont’d.) khung tiep
802.11 data frame overhead
  Four address fields
    Source address, transmitter address, receiver address, and destination address
  Sequence Control field
    How large packet fragmented
  Frame Control field
Wi-Fi share MAC sublayer characteristics
Wi-Fi differ in modulation methods, frequency usage, and range
Khung dữ liệu 802.11 trên không
Bốn trường địa chỉ
Địa chỉ nguồn, địa chỉ máy phát, địa chỉ nhận và địa chỉ đích
Trường điều khiển trình tự
Làm thế nào gói lớn bị phân mảnh
Trường Khung Kiểm soát
Wi-Fi chia sẻ đặc tính lớp con lớp MAC
Wi-Fi khác nhau về các phương pháp điều chế, tần suất sử dụng và phạm vi

## Slide 37: 802.11b
2.4-GHz band
  Separated into 22-MHz channels
Throughput
  11-Mbps theoretical
  5-Mbps actual
100 meters node limit
Oldest, least expensive
Being replaced by 802.11g
Dải 2,4 GHz
Tách thành kênh 22 MHz
Thông lượng
Lý thuyết 11-Mbps
Tốc độ 5 Mb / giây
Giới hạn nút 100 mét
Cũ nhất, ít tốn kém nhất
Được thay thế bằng 802.11g

## Slide 38: 802.11a
Released after 802.11b
5-GHz band
  Not congested like 2.4-GHz band
    Lower interference, requires more transmit power
Throughput
  54 Mbps theoretical
  11 and 18 Mbps effective
20 meter node limit
Requires additional access points
Rarely preferred
Được phát hành sau khi chuẩn 802.11b
Băng tần 5GHz
Không bị tắc nghẽn như băng tần 2,4 GHz
Nhiễu thấp hơn, đòi hỏi nhiều công suất phát hơn
Thông lượng
54 Mbps lý thuyết
Hiệu quả 11 và 18 Mbps
Giới hạn nút 20m
Yêu cầu điểm truy cập bổ sung
Hiếm khi được ưa thích

## Slide 39: 802.11g
Affordable as 802.11b
Throughput
  54 Mbps theoretical
  20 to 25 Mbps effective
100 meter node range
2.4-GHz frequency band
  Compatible with 802.11b networks
  Giá cả phải chăng như 802.11b
  Thông lượng
  54 Mbps lý thuyết
  Hiệu quả từ 20 đến 25 Mbps
  Khoảng nút 100 mét
  Dải tần 2.4-GHz
  Tương thích với các mạng 802.11b

## Slide 40: 802.11n
Standard ratified in 2009
Primary goal
  Wireless standard providing much higher effective throughput
Maximum throughput: 600 Mbps
  Threat to Fast Ethernet
Backward compatible with 802.11a, b, g standards
Tiêu chuẩn được phê chuẩn trong năm 2009
Mục tiêu chính
Tiêu chuẩn không dây cung cấp hiệu suất cao hơn nhiều
Lưu lượng tối đa: 600 Mbps
Mối đe dọa đối với Fast Ethernet
Tương thích ngược với chuẩn 802.11a, b, g

## Slide 41: 802.11n (cont’d.)
2.4-GHz or 5-GHz frequency range
Compared with 802.11a, 802.11g
  Same data modulation techniques
Compared with three 802.11 standards
  Manages frames, channels, and encoding differently
    Allows high throughput
    Dải tần 2.4-GHz hoặc 5-GHz
    So với 802.11a, 802.11g
    Kỹ thuật điều chế dữ liệu giống nhau
    So với ba chuẩn 802.11
    Quản lý khung, kênh và mã hóa khác nhau
    Cho phép thông lượng cao

## Slide 42: 802.11n (cont’d.)
MIMO (multiple input-multiple output)
  Multiple access point antennas may issue signal to one or more receivers
  Increases network’s throughput, access point’s range
  MIMO (nhiều đầu vào-nhiều đầu ra)
  Nhiều ăng-ten điểm truy cập có thể phát tín hiệu cho một hoặc nhiều máy thu
  Tăng thông lượng của mạng, phạm vi điểm truy cập
Figure 8-13 802.11n access point with three antennas Hình 8-13 Điểm truy cập 802.11n với ba anten
Courtesy Cisco Systems, Inc. Được phép của Cisco Systems, Inc.

## Slide 43: 802.11n (cont’d.)
Channel bonding
  Two adjacent 20-MHz channels bonded to make 40-MHz channel
    Doubles the bandwidth available in single 20-MHz channel
    Bandwidth reserved as buffers assigned to carry data
Higher modulation rates
  Single channel subdivided into multiple, smaller channels
    More efficient use of smaller channels
    Different encoding methods
    Liên kết kênh
    Hai kênh lân cận 20 MHz liên kết để tạo ra kênh 40 MHz
    Tăng gấp đôi băng thông có sẵn trong kênh 20 MHz
    Băng thông được dành riêng làm bộ đệm được gán để mang dữ liệu
    Tỷ lệ điều chế cao hơn
    Kênh đơn được chia thành nhiều kênh nhỏ hơn
    Sử dụng hiệu quả hơn các kênh nhỏ hơn
    Các phương pháp mã hóa khác nhau

## Slide 44: 802.11n (cont’d.)
Frame aggregation
  Combine multiple frames into one larger frame
  Advantage: reduces overhead
  Kết hợp khung
  Kết hợp nhiều khung thành một khung lớn hơn
  Thuận lợi: Giảm chi phí
Figure 8-15 Aggregated 802.11n frame
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 45: 802.11n (cont’d.)
Maximum throughput dependencies
  Number and type of strategies used
  2.4-GHz or 5-GHz band
  Actual throughput: 65 to 600 Mbps
Backward compatible
  Not all 802.11n features work
Recommendation
  Use 802.11n-compatible devices
  Tối đa phụ thuộc vào thông lượng
  Số lượng và loại chiến lược được sử dụng
  Băng tần 2.4GHz hoặc 5GHz
  Thông lượng thực tế: 65 đến 600 Mbps
  Tương thích ngược
  Không phải tất cả các tính năng 802.11n đều hoạt động
  sự giới thiệu
  Sử dụng thiết bị tương thích 802.11n

## Slide 46
Table 8-1 Wireless standards
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 47: Implementing a WLAN Thực hiện mạng WLAN
Designing a small WLAN
  Home, small office
Formation of larger, enterprise-wide WANs
Installing and configuring access points and clients
Implementation pitfalls
Thiết kế mạng WLAN nhỏ
Trang chủ, văn phòng nhỏ
Hình thành mạng WAN lớn hơn và toàn doanh nghiệp
Cài đặt và cấu hình điểm truy cập và máy khách
Thực hiện các cạm bẫy

## Slide 48: Determining the Design Xác định Thiết kế
One access point
  Combine with switching, routing functions
  Connects wireless clients to LAN
  Acts as Internet gateway
Access point WLAN placement considerations
  Typical distances between access point and client
  Obstacles
    Type and number of, between access point and clients
    Một điểm truy cập
    Kết hợp với chức năng chuyển mạch, định tuyến
    Kết nối các máy khách không dây với LAN
    Hành vi như cổng Internet
    Các cân nhắc về vị trí WLAN điểm truy cập
    Khoảng cách điển hình giữa điểm truy cập và máy khách
    Trở ngại
    Loại và số, giữa điểm truy cập và khách hàng

## Slide 49
Figure 8-16 Home or small office WLAN arrangement
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 50: Determining the Design (cont’d.) Xác định thiết kế (tiếp)
Larger WLANs
  Systematic approach to access point placement
Site survey
  Assesses client requirements, facility characteristics, coverage areas
  Determines access point arrangement ensuring reliable wireless connectivity
    Within given area
  Proposes access point testing
    Test wireless access from farthest corners
    WLAN lớn hơn
    Cách tiếp cận có hệ thống để đặt điểm truy cập
    Trang khảo sát
    Đánh giá các yêu cầu của khách hàng, đặc điểm cơ sở, vùng phủ sóng
    Xác định sự sắp xếp điểm truy cập đảm bảo kết nối không dây tin cậy
    Trong khu vực nhất định
    Đề xuất kiểm tra điểm truy cập
    Kiểm tra truy cập không dây từ góc xa nhất

## Slide 51: Determining the Design (cont’d.) Xác định thiết kế (tiếp)
Install access points
  Must belong to same ESS, share ESSID
Enterprise-wide WLAN design considerations
  How wireless LAN portions will integrate with wired portions
  Cài đặt điểm truy cập
  Phải thuộc về cùng một ESS, chia sẻ ESSID
  Các cân nhắc về thiết kế WLAN dành cho toàn doanh nghiệp
  Làm thế nào các phần LAN không dây sẽ tích hợp với phần có dây

## Slide 52
Figure 8-17 Enterprise-wide WLAN
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 53: Configuring Wireless Connectivity Devices Cấu hình Thiết bị Kết nối Không dây
Access point CD-ROM or DVD
  Guides through setup process
Variables set during installation
  Administrator password
  SSID
  Whether or not DHCP is used
  Whether or not the SSID is broadcast
  Security options
  Điểm truy cập CD-ROM hoặc DVD
  Hướng dẫn thông qua quy trình thiết lập
  Các biến được đặt trong quá trình cài đặt
  Mật khẩu quản trị viên
  SSID
  Có hay không sử dụng DHCP
  Cho dù SSID có được phát sóng hay không
  Tùy chọn bảo mật

## Slide 54: Configuring Wireless Clients Cấu hình máy khách Không dây
Configuration varies from one client type to another
Linux and UNIX clients wireless interface configuration
  Use graphical interface
  iwconfig command-line function
    View, set wireless interface parameters
    Cấu hình thay đổi từ một loại máy khách khác
    Linux và UNIX client cấu hình giao diện không dây
    Sử dụng giao diện đồ họa
    Chức năng dòng lệnh iwconfig
    Xem, thiết lập các tham số giao diện không dây

## Slide 55
Figure 8-18 Output from iwconfig command
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 56: Avoiding Pitfalls Tránh những cạm bẫy
Access point versus client configurations
  SSID mismatch
  Incorrect encryption
  Incorrect channel, frequency
  Standard mismatch (802.11 a/b/g/n)
Incorrect antenna placement
  Verify client within 330 feet
Interference
  Check for EMI sources
  Điểm truy cập so với cấu hình khách hàng
  Không phù hợp SSID
  Mã hóa không chính xác
  Kênh, tần suất không chính xác
  Sự không phù hợp tiêu chuẩn (802.11 a / b / g / n)
  Đặt vị trí không chính xác
  Xác minh khách hàng trong vòng 330 feet
  Can thiệp
  Kiểm tra các nguồn EMI

## Slide 57: Wireless WANs WAN không dây
Wireless broadband
  Latest wireless WAN technologies
  Specifically designed for:
    High-throughput; long-distance digital data exchange
    Băng thông rộng không dây
    Các công nghệ WAN không dây mới nhất
    Thiết kế đặc biệt cho:
    Thông lượng cao; Trao đổi dữ liệu đường dài

## Slide 58: 802.16 (WiMAX)
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
  Most popular version: 802.16e (2005)
  Improved WiMAX version: 802.16m (2011)
  Functions in 2-11 or 11-66 GHz range
  Licensed or nonlicensed frequencies
Ability to transmit and receive signals up to 30 miles
  With fixed antennas
  About 10 miles when antennas are mobile
  WiMAX (Khả năng Tương tác với Truy cập Lò vi sóng trên toàn thế giới)
  Phiên bản phổ biến nhất: 802.16e (2005)
  Phiên bản WiMAX được cải tiến: 802.16m (2011)
  Chức năng trong phạm vi 2-11 hoặc 11-66 GHz
  Tần số được cấp phép hoặc không cấp phép
  Khả năng truyền và nhận tín hiệu lên đến 30 dặm
  Với ăng ten cố định
  Khoảng 10 dặm khi ăng-ten điện thoại di động

## Slide 59: 802.16 (WiMAX) (cont’d.)
802.16m
  Positioned to compete favorably with cellular data services
  Backwards compatible with 802.16e equipment
Maximum throughput
  Downlink: 120Mbps
  Uplink: 60Mbps
  Future improvements could take to 1Gbps
  802.16m
  Được định vị để cạnh tranh thuận lợi với các dịch vụ dữ liệu di động
  Tương thích ngược với thiết bị 802.16e
  Thông lượng tối đa
  Đường xuống: 120Mbps
  Uplink: 60Mbps
  Các cải tiến trong tương lai có thể lên đến 1Gbps

## Slide 60
Figure 8-19 WiMAX network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 61
Figure 8-20 WiMAX residential antenna
Courtesy of Laird Technologies

## Slide 62: Cellular Di động
Initially designed for analog telephone service
  Today deliver data and voice
Cellular technology generations
  1G: analog
  2G: digital transmission up to 240Kbps
  3G: data rates up to 384Kbps
    Data communications use packet switching
  4G: all-IP, packet switched network for data and voice
  Ban đầu được thiết kế cho dịch vụ điện thoại analog
  Hôm nay cung cấp dữ liệu và giọng nói
  Các thế hệ công nghệ di động
  1G: analog
  2G: truyền kỹ thuật số lên đến 240Kbps
  3G: tốc độ dữ liệu lên đến 384Kbps
  Truyền dữ liệu sử dụng chuyển mạch gói
  4G: tất cả các IP, mạng chuyển mạch gói dữ liệu và thoại

## Slide 63: Cellular (cont’d.) di dong tiep theo
Network infrastructure
  Cells served by antenna and base station
  Controller assigns mobile clients frequencies
Cell size depends on:
  Network’s access method
  Region topology
  Population
  Amount of cellular traffic
  Cơ sở hạ tầng mạng
  Các tế bào được cung cấp bởi anten và trạm cơ sở
  Trình điều khiển gán tần số cho khách hàng di động
  Kích thước tế bào phụ thuộc vào:
  Phương pháp tiếp cận mạng
  Topo khu vực
  Dân số
  Số lượng lưu lượng di động

## Slide 64
Figure 8-22 Cellular network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 65: Cellular (cont’d.) di dong tiep theo
Basic infrastructure
  HSPA+ (High Speed Packet Access Plus)
    3G technology
  LTE (Long Term Evolution)
    4G technology
    Cơ sở hạ tầng cơ bản
    HSPA + (Gói Truy cập Gói Tốc độ Cao)
    Công nghệ 3G
    LTE (Sự phát triển dài hạn)
    Công nghệ 4G
Table 8-2 Characteristics of some wireless WAN services
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 66: Satellite Vệ tinh
Used to deliver:
  Digital television and radio signals
  Voice and video signals
  Cellular and paging signals
  Data services to mobile clients in remote locations
Most popular satellite orbit
  Geosynchronous Earth orbit (GEO)
    Satellites orbit at same rate Earth turns
    Được sử dụng để phân phối:
    Tín hiệu truyền hình kỹ thuật số và vô tuyến điện
    Tín hiệu thoại và video
    Tín hiệu tế bào và phân trang
    Dịch vụ dữ liệu cho khách hàng di động ở các vị trí từ xa
    Quỹ đạo vệ tinh phổ biến nhất
    Quỹ đạo Trái đất Geosynchronous (GEO)
    Vệ tinh quỹ đạo cùng tốc độ quay trái đất

## Slide 67: Satellite (cont’d.) ve tinh tiep theo
Downlink
  Satellite transponder transmits signal to Earth-based receiver
Typical satellite
  24 to 32 transponders
  Unique downlink frequencies
  Đường xuống
  Transponder vệ tinh truyền tín hiệu tới máy thu trên mặt đất
  Vệ tinh điển hình
  24 đến 32 bộ thu tín hiệu
  Tần số đường xuống độc đáo

## Slide 68: Satellite (cont’d.) vệ tinh tiêps theo
Satellite frequency bands
  L-band—1.5–2.7 GHz
  S-band—2.7–3.5 GHz
  C-band—3.4–6.7 GHz
  Ku-band—12–18 GHz
  Ka-band—18–40 GHz
Within bands
  Uplink, downlink transmissions differ
  Dải tần số vệ tinh
  Dải L-1,5-2,7 GHz
  Dải S-2.7-3.5 GHz
  C-band-3.4-6.7 GHz
  Băng tần Ku-12-18 GHz
  Dải Ka-18-40 GHz
  Trong dải
  Uplink, truyền dẫn đường xuống khác nhau

## Slide 69: Satellite (cont’d.) vệ tinh tiếp theo
Satellite Internet services
  Subscriber uses small satellite dish antenna, receiver
  Exchanges signals with provider’s satellite network
  Typically asymmetrical
  Bandwidth shared among many subscribers
  Throughput controlled by service provider
  Slower, more latency than other wireless WAN options
  Truyền hình vệ tinh
  Thuê bao sử dụng ăng-ten, ăngten vệ tinh nhỏ
  Trao đổi tín hiệu với mạng vệ tinh của nhà cung cấp
  Thông thường không đối xứng
  Băng thông chia sẻ giữa nhiều thuê bao
  Thông lượng được kiểm soát bởi nhà cung cấp dịch vụ
  Chậm hơn, độ trễ khác so với các tùy chọn WAN không dây khác

## Slide 70
Figure 8-23 Satellite communication
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 71: Summary Tóm lược
Wireless spectrum used for data and voice communications
  Each type of service associated with specific frequency band
Wireless communication: fixed or mobile
Standards vary by frequency, signal method, and range
  Notable wireless standards include 802.11 a/b/g/n
WiMAX 2: specified in IEEE’s 802.16m standard
Satellites can provide wireless data services
Phổ không dây được sử dụng cho truyền dữ liệu và thoại
Mỗi loại dịch vụ gắn với dải tần số cụ thể
Truyền thông không dây: cố định hoặc di động
Các tiêu chuẩn khác nhau theo tần số, phương pháp tín hiệu, và dải
Các tiêu chuẩn không dây đáng chú ý bao gồm 802,11 a / b / g / n
WiMAX 2: được chỉ định trong tiêu chuẩn 802.16m của IEEE
Vệ tinh có thể cung cấp các dịch vụ dữ liệu không dây