## Slide 1: Network+ Guide to Networks 6th Edition Chương 5 Topo Và tiêu chuẩn Ethernet
Chapter 5
Topologies and Ethernet Standards

## Slide 2: Objectives
Describe the basic and hybrid LAN topologies, and their uses, advantages, and disadvantages
Describe the backbone structures that form the foundation for most networks
Compare the different types of switching used in data transmission
Explain how nodes on Ethernet networks share a communications channel
Identify the characteristics of several Ethernet standards

## Slide 3: Simple Physical Topologies Các mô hình cấu trúc đơn giản
Physical topology :Topology vật lý
  Physical network nodes layout:Bố cục nút mạng vật lý
  Depicts broad scope:Mô tả phạm vi rộng
  Does not specify:Không chỉ định:
    Device types:Loại thiết bị
    Connectivity methods:Phương pháp kết nối
    Addressing schemes:Đề án

## Slide 4: Bus
Bus topology
  Single cable:Cáp đơn
  Connects all network nodes:Kết nối tất cả các nút mạng
  No intervening connectivity devices:Không có thiết bị kết nối can thiệp
  One shared communication channel:Một kênh truyền thông chia sẻ
Physical medium:Môi trường vật lý
  Coaxial cable:Cáp đồng trục
Passive topology:Mô hình liên kết thụ động
  Node listens for, accepts data:Nút nghe, chấp nhận dữ liệu
  Uses broadcast to send:Sử dụng phát sóng để gửi

## Slide 5: Bus (cont’d.)
Terminators:Máy chấm dứt
  50-ohm resistors:Điện trở 50 ohm
  Stop signal at end of wire:Dừng tín hiệu ở đầu dây
Signal bounce:Tấn công tín hiệu
  Signal travels endlessly between two network ends:Tín hiệu đi bất tận giữa hai đầu mạng
One end grounded:Một đầu kết nối
Removes static electricity:Loại bỏ tĩnh điện

## Slide 6
Figure 5-1 A terminated bus topology network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 7: Bus (cont’d.)
Bus topology advantage: Ưu điểm Bus topology
  Relatively inexpensive:Tương đối rẻ tiền
Disadvantages:Nhược điểm
  Does not scale well:Không quy mô tốt
  Difficult to troubleshoot:Khó khăn để gỡ rối
Not very fault tolerant:Không phải là rất khoan dung lỗi

## Slide 8: Ring
Ring topology:Cơ cấu vòng
  Node connects to nearest two nodes:Nút kết nối với gần hai nút
  Circular network:Mạng lưới thông tư
  Clockwise data transmission:Truyền dữ liệu theo chiều kim đồng hồ
    One direction (unidirectional) around ring:Một hướng (vòng một chiều) quanh vòng
  Active topology:Topology hoạt động
    Workstation participates in data delivery:Workstation tham gia cung cấp dữ liệu
    Data stops at destination:Dữ liệu dừng tại điểm đến
  Physical medium:Môi trường vật lý
    Twisted pair or fiber-optic cabling:Cặp xoắn hoặc cáp quang

## Slide 9: Ring
Drawbacks: Nhược điểm
  Malfunctioning workstation can disable network:Máy trạm không hoạt động có thể vô hiệu hóa mạng
  Not very flexible or scalable:Không rất linh hoạt hoặc có thể mở rộng:
Figure 5-2 A ring topology network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 10: Star
Star topology
  Node connects through central device:Nút kết nối qua thiết bị trung tâm
    Router or switch:Router hoặc công tắc
Physical medium:Môi trường vật lý
  Twisted pair or fiber-optic cabling:Cặp xoắn hoặc cáp quang
Single cable connects only two devices:Cáp đơn kết nối chỉ có hai thiết bị
Advantage:Lợi thế
  Fault tolerant:Chịu lỗi
  Flexible:Linh hoạt

## Slide 11: Star (cont’d.)
Most popular fundamental layout:Bố cục cơ bản phổ biến nhất
  Modern Ethernet networks based on star topology:Các mạng Ethernet hiện đại dựa trên topo sao
1024 addressable logical network nodes maximum:1024 nút mạng logic có thể định địa chỉ tối đa
Figure 5-3 A star topology network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 12: Hybrid Topologies Các loại Top
Pure bus, ring, star topologies
  Rarely exist because too restrictive:Hiếm khi tồn tại vì quá hạn chế
Hybrid topology:Hỗn hợp Topology
  More likely:Có nhiều khả năng hơn
  Complex combination of pure topologies:Sự kết hợp phức tạp của topo thuần nhất
  Several options:Vài lựa chọn

## Slide 13: Star-Wired Ring Vòng Star-Wired
Star-wired ring topology:Hình sao
  Star physical topology:Sao topology vật lý
  Ring logical topology:Vòng tôplogy hợp lý
Benefit:Lợi ích
  Star fault tolerance:Dung sai lỗi Star
Network use:Sử dụng mạng
  Token Ring networks:Mạng Token Ring
    IEEE 802.5

## Slide 14: Star-Wired Ring (cont’d.)
Figure 5-4 A star-wired ring topology network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 15: Star-Wired Bus
Star-wired bus topology
  Workstation groups
    Star-connected devices
    Networked via single bus
Advantage
  Cover longer distances
  Easily interconnect, isolate different segments
Drawback
  Cabling, connectivity device expense
Basis for modern Ethernet networks
Topology BUS có sao
Nhóm làm việc
Thiết bị có gắn sao
Được nối mạng qua bus đơn
Lợi thế
Che khoảng cách dài hơn
Dễ dàng kết nối, cô lập các phân đoạn khác nhau
Hạn chế
Cáp, chi phí thiết bị kết nối
Cơ sở cho mạng Ethernet hiện đại

## Slide 16: Star-Wired Bus (cont’d.)
Figure 5-5 A star-wired bus topology network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 17: Logical Topologies Các kiểu cấu trúc logic
Refers to way data transmitted between nodes
  Rather than physical layout
Does not necessarily match physical topology
Most common: bus and ring
Broadcast domain
  All nodes connected to single repeating device or switch
  Đề cập đến cách dữ liệu truyền giữa các nút
  Thay vì bố cục vật lý
  Không nhất thiết phải khớp với topo vật lý
  Phổ biến nhất: xe buýt và vành đai
  Tên miền phát sóng
  Tất cả các nút kết nối với thiết bị lặp lại đơn hoặc công tắc

## Slide 18: Backbone Networks Mạng xương sống
Cabling connecting hubs, switches, routers
More throughput
Large organizations
  Fiber-optic backbone
  Cat 5 or better for hubs, switches
Enterprise-wide network backbones
  Complex, difficult to plan
Enterprise
  Entire organization
  Significant building block: backbone
  Cáp kết nối các hub, switch, routers
  Thông tin nhiều hơn
  Các tổ chức lớn
  Xương sống cáp quang
  Cat 5 hoặc tốt hơn cho các hub, switch
  Mạng xương sống toàn bộ doanh nghiệp
  Phức tạp, khó hoạch
  Doanh nghiệp
  Toàn bộ tổ chức
  Khối xây dựng quan trọng: xương sống

## Slide 19: Serial Backbone Xương sống nối tiếp
Simplest backbone
  Two or more devices
  Connect using single medium in daisy-chain fashion
Daisy-chain
  Linked series of devices
Benefit
  Logical growth solution
    Modular additions
  Low-cost LAN infrastructure expansion
    Easily attach switche
    Xương sống đơn giản
    Hai hoặc nhiều thiết bị
    Kết nối bằng cách sử dụng phương tiện đơn trong chuỗi thời gian daisy
    Chuỗi daisy
    Chuỗi các thiết bị được liên kết
    Lợi ích
    Giải pháp tăng trưởng hợp lý
    Bổ sung mô đun
    Chi phí thấp mở rộng cơ sở hạ tầng mạng LAN
    Dễ dàng gắn các thiết bị chuyển mạch

## Slide 20: Serial Backbone (cont’d.)
Backbone components
  Gateways, routers, switches
  Các thành phần xương sống
  Cổng, bộ định tuyến, công tắc
Figure 5-6 A serial backbone
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 21: Serial Backbone (cont’d.)
Serial connection of repeating devices
  Limited distance spanned between each
Standards
  Define number of repeating devices allowed
  Exceed standards
    Intermittent, unpredictable data transmission errors
Not used in modern networks
Kết nối nối tiếp các thiết bị lặp lại
Khoảng cách giới hạn được kéo dài giữa mỗi
Tiêu chuẩn
Xác định số lượng thiết bị lặp lại cho phép
Exceed standards
Lỗi liên tục, không thể đoán trước được khi truyền tải dữ liệu
Không được sử dụng trong mạng hiện đại

## Slide 22: Distributed Backbone Xương sống được phân phối
Connectivity devices
  Connected to hierarchy of central connectivity devices
Benefit
  Simple expansion, limited capital outlay
More complicated distributed backbone
  Connects multiple LANs, LAN segments using routers
  Thiết bị kết nối
  Kết nối với các thiết bị kết nối trung tâm
  Lợi ích
  Đơn giản mở rộng, vốn đầu tư hạn chế
  Xương sống phân tán phức tạp hơn
  Kết nối nhiều mạng LAN, các phân đoạn LAN sử dụng bộ định tuyến

## Slide 23: Distributed Backbone (cont’d.)
Additional benefits
  Workgroup segregation
  May include daisy-chain linked repeating devices
    Consider length
Drawback
  Potential for single failure points
  Lợi ích kèm theo
  Tách nhóm làm việc
  Có thể bao gồm các thiết bị lặp đi lặp lại liên kết chuỗi
  Xem xét chiều dài
  Hạn chế
  Tiềm năng cho các điểm thất bại duy nhất

## Slide 24
Figure 5-7 A simple distributed backbone
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 25
Figure 5-8 A distributed backbone connecting multiple LANs
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 26: Collapsed Backbone Xương sống sụp đổ
Uses router or switch
  Single central connection point for multiple subnetworks
Highest layer
  Single router or switch with multiprocessors
Central router failure risk
Routers may slow data transmission
Advantages
  Interconnect different subnetwork types
  Central management
  Sử dụng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch
  Điểm kết nối trung tâm đơn cho nhiều mạng con
  Lớp cao nhất
  Một router hoặc chuyển đổi với các bộ xử lý đa
  Rủi ro của router trung tâm
  Các bộ định tuyến có thể làm chậm truyền dữ liệu
  Ưu điểm
  Kết nối các loại mạng con khác nhau
  Quản lý trung ương

## Slide 27
Figure 5-9 A collapsed backbone
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 28: Parallel Backbone Sương sống song song
Most robust network backbone
More than one central router, switch
  Connects to each network segment
Requires duplicate connections between connectivity devices
Advantage
  Redundant links
  Increased performance
  Better fault tolerance
  Hầu hết mạng xương sống mạnh mẽ
  Nhiều router trung tâm, switch
  Kết nối tới từng phân đoạn mạng
  Yêu cầu trùng lặp các kết nối giữa các thiết bị kết nối
  Lợi thế
  Liên kết dự phòng
  Tăng hiệu suất
  Dung sai lỗi tốt hơn

## Slide 29
Figure 5-10 A parallel backbone
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 30: Switching Chuyển đổi
Logical network topology component
Determines connection creation between nodes
Three methods
  Circuit switching
  Packet switching
  Multiprotocol label switching
  Thành phần tôpô mạng hợp lý
  Xác định kết nối tạo giữa các nút
  Ba phương pháp
  Chuyển mạch
  Chuyển mạch gói
  Chuyển đổi nhãn hiệu đa chuỗi

## Slide 31: Circuit Switching Mạch chuyển đổi
Connection established between two network nodes
  Before transmitting data
Dedicated bandwidth
Data follows same initial path selected by switch
Monopolizes bandwidth while connected
  Resource wasted
Uses
  Live audio, videoconferencing
  Traditional telephone calls
  Kết nối được thiết lập giữa hai nút mạng
  Trước khi truyền dữ liệu
  Băng thông chuyên dụng
  Dữ liệu theo cùng một đường dẫn ban đầu được chọn bởi công tắc
  Độc quyền băng thông khi kết nối
  Tài nguyên lãng phí
  Sử dụng
  Live audio, hội nghị truyền hình
  Các cuộc gọi điện thoại truyền thống

## Slide 32: Packet Switching Chuyển mạch gói
Most popular
Breaks data into packets before transporting
Packets
  Travel any network path to destination
  Find fastest circuit available at any instant
  Need not follow each other
  Need not arrive in sequence
  Reassembled at destination
Requires speedy connections for live audio, video transmission
Phổ biến nhất
Chia dữ liệu thành các gói dữ liệu trước khi vận chuyển
Gói
Du lịch bất kỳ đường dẫn mạng đến đích
Tìm mạch nhanh nhất có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào
Không cần phải theo sát nhau
Không cần đến trình tự
Đã lắp ráp tại điểm đến
Yêu cầu kết nối nhanh chóng cho âm thanh sống, truyền video

## Slide 33: MPLS (Multiprotocol Label Switching) Chuyển đổi nhãn Đa luồng
Introduced by IETF in 1999
Enables multiple types of Layer 3 protocols:
  To travel over any one of several Layer 2 protocols
Most often supports IP
Common use
  Layer 2 WAN protocols
Offers potentially faster transmission than packet- or circuit-switched networks
Được giới thiệu bởi IETF năm 1999
Cho phép nhiều loại giao thức lớp 3:
Di chuyển qua bất kỳ một trong nhiều giao thức lớp 2
Hầu hết thường hỗ trợ IP
Sử dụng chung
Các giao thức WAN lớp 2
Cung cấp khả năng truyền nhanh hơn các mạng chuyển mạch gói hoặc mạch

## Slide 34: MPLS (cont’d.)
Advantages
  Use packet-switched technologies over traditionally circuit switched networks
  Create end-to-end paths
  Addresses traditional packet switching limitations
  Better QoS (quality of service)
  Ưu điểm
  Sử dụng các công nghệ chuyển mạch gói thông qua các mạng chuyển mạch truyền thống
  Tạo đường dẫn đầu cuối đến đầu cuối
  Địa chỉ các hạn chế truyền tải gói truyền thống
  QoS tốt hơn (chất lượng dịch vụ)
Figure 5-11 MPLS shim within a frame
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 35: Ethernet
Most popular networking technology used on modern LANs
Benefits
  Flexible
  Can run on various network media
  Excellent throughput
  Reasonable cost
All variations
  Share common access method
    CSMA/CD
    Công nghệ mạng phổ biến nhất được sử dụng trên các mạng LAN hiện đại
    Lợi ích
    Linh hoạt
    Có thể chạy trên các phương tiện truyền thông mạng khác nhau
    Thông lượng tuyệt vời
    Chi phí hợp lý
    Tất cả biến thể
    Chia sẻ phương pháp tiếp cận phổ biến
    CSMA / CD

## Slide 36: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) Carrier Sense đa truy cập với phát hiện va chạm)
Network access method
  Controls how nodes access communications channel
  Necessary to share finite bandwidth
Carrier sense
  Ethernet NICs listen, wait until free channel detected
Multiple access
  Ethernet no
  Phương pháp truy cập mạng
  Kiểm soát cách các nút truy cập kênh truyền thông
  Cần chia sẻ băng thông hữu hạn
  Ý nghĩa của nhà cung cấp
  Ethernet NIC lắng nghe, đợi cho đến khi phát hiện kênh miễn phí
  Truy cập nhiều
  Nút Ethernet đồng thời theo dõi lưu lượng truy cập, phương tiện truy cậpdes simultaneously monitor traffic, access media

## Slide 37: CSMA/CD (cont’d.)
Collision
  Two nodes simultaneously:
    Check channel, determine it is free, begin transmission
Collision detection
  Manner nodes respond to collision
  Requires collision detection routine
    Enacted if node detects collision
  Jamming
    NIC issues 32-bit sequence
    Indicates previous message faulty
    Va chạm
    Hai nút cùng một lúc:
    Kiểm tra kênh, xác định nó là miễn phí, bắt đầu truyền
    Phát hiện va chạm
    Các nút theo phương pháp đáp ứng với va chạm
    Yêu cầu thường trình phát hiện va chạm
    Xoá nếu node phát hiện va chạm
    Nham nhở
    NIC trình bày chuỗi 32-bit
    Cho biết tin nhắn trước bị lỗi

## Slide 38: CSMA/CD (cont’d.)
Heavily trafficked network segments
  Collisions common
Segment growth
  Performance suffers
  “Critical mass” number dependencies
    Data type and volume regularly transmitted
Collisions corrupt data, truncate data frames
  Network must detect and compensate
  Phân đoạn mạng được buôn bán nặng nề
  Collisions common
  Tăng trưởng theo phân khúc
  Hiệu suất bị suffers
  Số lượng phụ thuộc số lượng "Critical mass"
  Loại dữ liệu và khối lượng truyền thường xuyên
  Collisions dữ liệu bị hỏng, truncate khung dữ liệu
  Mạng phải phát hiện và bồi thường

## Slide 39
Figure 5-12 CSMA/CD process
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 40: CSMA/CD (cont’d.)
Collision domain
  Portion of network where collisions occur
Ethernet network design
  Repeaters repeat collisions
    Result in larger collision domain
  Switches and routers
    Separate collision domains
Collision domains differ from broadcast domains
Miền va chạm
Phần mạng có va chạm xảy ra
Thiết kế mạng Ethernet
Lặp đi lặp lại va chạm
Kết quả trong miền va chạm lớn hơn
Công tắc và bộ định tuyến
Miền va chạm riêng biệt
Miền va chạm khác với tên miền phát sóng

## Slide 41
Figure 5-13 Broadcast domains and collision domains
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 42: CSMA/CD (cont’d.)
Ethernet cabling distance limitations
  Effected by collision domains
Data propagation delay
  Data travel time too long
    Cannot identify collisions accurately
100 or 1000 Mbps networks
  Three segment maximum connected with two repeating devices
10 Mbps buses
  Five segment maximum connected with four repeating devices
  Ethernet cáp khoảng cách hạn chế
  Ảnh hưởng bởi miền va chạm
  Trễ truyền dữ liệu
  Thời gian di chuyển dữ liệu quá dài
  Không thể xác định được va chạm chính xác
  100 hoặc 1000 Mbps mạng
  Ba đoạn tối đa được kết nối với hai thiết bị lặp lại
  Xe buýt 10 Mbps
  Tối đa năm đoạn kết nối với bốn thiết bị lặp lại

## Slide 43: Ethernet Standards for Copper Cable Chuẩn Ethernet cho cáp đồng
IEEE Physical layer standards
  Specify how signals transmit to media
  Differ significantly in signal encoding
    Affect maximum throughput, segment length, wiring requirements
    Tiêu chuẩn vật lý IEEE
    Chỉ định cách tín hiệu truyền đến phương tiện
    Khác biệt đáng kể trong mã hóa tín hiệu
    Ảnh hưởng đến công suất tối đa, độ dài đoạn, yêu cầu về dây

## Slide 44: Ethernet Standards for Copper Cable (cont’d.)
10Base-T
  10 represents maximum throughput: 10 Mbps
  Base indicates baseband transmission
  T stands for twisted pair
  Two pairs of wires: transmit and receive
    Full-duplex transmission
  Follows 5-4-3 rule of networking
    Five network segments
    Four repeating devices
    Three populated segments maximum

## Slide 45
Figure 5-14 A 10Base-T network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 46: Ethernet Standards for Copper Cable (cont’d.)
100Base-T (Fast Ethernet)
  IEEE 802.3u standard
  Similarities with 10Base-T
    Baseband transmission, star topology, RJ-45 connectors
  Supports three network segments maximum
    Connected with two repeating devices
    100 meter segment length limit between nodes
  100Base-TX
    100-Mbps throughput over twisted pair
    Full-duplex transmission: doubles effective bandwidth
    100Base-T (Fast Ethernet)
    Tiêu chuẩn IEEE 802.3u
    Tương tự với 10Base-T
    Truyền dẫn baseband, topology ngôi sao, đầu nối RJ-45
    Hỗ trợ ba phân đoạn mạng tối đa
    Kết nối với hai thiết bị lặp lại
    Giới hạn chiều dài phân đoạn 100 m giữa các nút
    100Base-TX
    Tốc độ 100 Mbps trên cặp xoắn
    Truyền dẫn song công: tăng gấp đôi hiệu quả băng thông

## Slide 47
Figure 5-15 A 10Base-T network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 48: Ethernet Standards for Copper Cable (cont’d.)
1000Base-T (Gigabit Ethernet)
  IEEE 802.3ab standard
  1000 represents 1000 Mbps
  Base indicates baseband transmission
  T indicates twisted pair wiring
  Four pairs of wires in Cat 5 or higher cable
    Transmit and receive signals
  Data encoding scheme: different from 100Base-T
  Standards can be combined
  Maximum segment length: 100 meters, one repeater
  1000Base-T (Gigabit Ethernet)
  Tiêu chuẩn IEEE 802.3ab
  1000 đại diện cho 1000 Mbps
  Base biểu thị truyền baseband
  T cho biết dây xoắn đôi
  Bốn cặp dây cáp Cat 5 hoặc cao hơn
  Truyền và nhận tín hiệu
  Sơ đồ mã hóa dữ liệu: khác với 100Base-T
  Các tiêu chuẩn có thể được kết hợp
  Độ dài đoạn tối đa: 100 mét, một bộ lặp

## Slide 49: Ethernet Standards for Copper Cable (cont’d.)
10GBase-T
  IEEE 802.3an
  Pushing limits of twisted pair
    Requires Cat 6, 6a, or 7 cabling
    Maximum segment length: 100 meters
  Benefits
    Very fast data transmission
    Cheaper than fiber-optic
  Uses
    Connect network devices
    Connect servers, workstations to LAN
    10GBase-T
    IEEE 802.3an
    Đẩy giới hạn của cặp xoắn
    Yêu cầu hệ thống cáp Cat 6, 6a hoặc 7
    Độ dài đoạn tối đa: 100 mét
    Lợi ích
    Truyền dữ liệu rất nhanh
    Rẻ hơn cáp quang
    Sử dụng
    Kết nối thiết bị mạng
    Kết nối máy chủ, máy trạm vào mạng LAN

## Slide 50: Ethernet Standards for Fiber-Optic Cable
100Base-FX (Fast Ethernet)
  100-Mbps throughput, baseband, fiber-optic cabling
    Multimode fiber containing at least two strands
  Half-duplex mode
    One strand receives; one strand transmits
    412 meters segment length
  Full duplex-mode
    Both strands send and receive
    2000 meters segment length
  One repeater maximum
  IEEE 802.3u standard
  100Base-FX (Fast Ethernet)
  Tốc độ 100 Mbps, dải cơ sở, cáp quang
  Sợi đa có chứa ít nhất hai sợi
  Chế độ Half-Duplex
  Một sợi dây nhận được; Một sợi truyền
  Chiều dài phân đoạn 412 mét
  Chế độ song công
  Cả hai sợi gửi và nhận
  Chiều dài đoạn 2000 mét
  Một repeater tối đa
  Tiêu chuẩn IEEE 802.3u

## Slide 51: Ethernet Standards for Fiber-Optic Cable (cont’d.)
1000Base-LX (1-Gigabit Ethernet)
  IEEE 802.3z standard
  1000: 1000-Mbps throughput
  Base: baseband transmission
  LX: reliance on 1300 nanometers wavelengths
  Longer reach than any other 1-gigabit technology
  Single-mode fiber: 5000 meters maximum segment
  Multimode fiber: 550 meters maximum segment
  One repeater between segments
  Excellent choice for long backbones
  1000Base-LX (1-Gigabit Ethernet)
  Tiêu chuẩn IEEE 802.3z
  Tốc độ 1000: 1000-Mbps
  Cơ sở: truyền dẫn baseband
  LX: sự phụ thuộc vào bước sóng 1300 nano mét
  Dài hơn bất kỳ công nghệ 1-gigabit khác
  Sợi đơn chế độ: phân đoạn tối đa 5000 mét
  Sợi đa chiều: tối đa 550 mét phân đoạn
  Một bộ lặp giữa các phân đoạn
  Sự lựa chọn tuyệt vời cho xương sống dài

## Slide 52: Ethernet Standards for Fiber-Optic Cable (cont’d.)
1000Base-SX (1-Gigabit Ethernet)
  Differences from 1000Base-LX
    Multimode fiber-optic cable (installation less expensive)
    Uses short wavelengths (850 nanometers)
  Maximum segment length dependencies
    Fiber diameter, modal bandwidth used to transmit signals

## Slide 53: Ethernet Standards for Fiber-Optic Cable (cont’d.)
1000Base-SX (cont’d.)
  Modal bandwidth measurement
    Highest frequency of multimode fiber signal (over specific distance)
    MHz-km
    Higher modal bandwidth, multimode fiber caries signal reliably longer
  50 micron fibers: 550 meter maximum length
  62.5 micron fibers: 275 meter maximum length
  One repeater between segments
  Best suited for shorter network runs
  1000Base-SX (tiếp)
  Đo băng thông modal
  Tần số cao nhất của tín hiệu sợi đa cực (trong khoảng cách cụ thể)
  MHz-km
  Độ rộng băng tần modal cao hơn, tín hiệu sâu răng đa dạng tín hiệu đáng tin cậy hơn
  50 micron sợi: 550 mét chiều dài tối đa
  Sợi 62,5 micron: Chiều dài tối đa 275 mét
  Một bộ lặp giữa các phân đoạn
  Thích hợp nhất cho việc chạy mạng ngắn hơn

## Slide 54: 10-Gigabit Fiber-Optic Standards Tiêu chuẩn cáp quang 10 Gigabit
Extraordinary potential for fiber-optic cable
  Pushing limits
802.3ae standard
  Fiber-optic Ethernet networks
  Transmitting data at 10 Gbps
  Several variations
  Common characteristics
    Star topology, allow one repeater, full-duplex mode
  Differences
    Signal’s light wavelength; maximum allowable segment length
    Tiềm năng bất thường cho cáp quang
    Giới hạn đẩy
    Tiêu chuẩn 802.3ae
    Mạng cáp quang
    Truyền dữ liệu ở tốc độ 10 Gbps
    Một vài biến thể
    Những đặc điểm chung
    Star topology, cho phép một repeater, full-duplex mode
    Sự khác biệt
    Bước sóng ánh sáng của tín hiệu; Độ dài đoạn tối đa cho phép

## Slide 55: 10-Gigabit Fiber-Optic Standards (cont’d.)
10GBase-SR and 10GBase-SW
  10G: 10 Gbps
  Base: baseband transmission
  S: short reach
  Physical layer encoding
    R works with LAN fiber connections
    W works with SONET fiber connections
  Multimode fiber: 850 nanometer signal transmission
  Maximum segment length
    Depends on fiber diameter
    10GBase-SR và 10GBase-SW
    10G: 10 Gbps
    Cơ sở: truyền dẫn baseband
    S: tầm ngắn
    Mã hóa lớp vật lý
    R hoạt động với các kết nối cáp LAN
    W hoạt động với các kết nối sợi quang SONET
    Sợi đa cực: truyền tín hiệu 850 nanomet
    Độ dài đoạn tối đa
    Phụ thuộc vào đường kính sợi

## Slide 56: 10-Gigabit Fiber-Optic Standards (cont’d.)
10GBase-LR and 10GBase-LW
  10G: 10 Gbps
  Base: baseband transmission
  L: long reach
  Single-mode fiber: 1310 nanometer signal transmission
  Maximum segment length
    10,000 meters
  10GBase-LR: WAN or MAN
  10GBase-LW: SONET WAN links
  10GBase-LR và 10GBase-LW
  10G: 10 Gbps
  Cơ sở: truyền dẫn baseband
  L: tầm xa
  Sợi đơn chế độ: truyền tín hiệu 1310 nanomet
  Độ dài đoạn tối đa
  10.000 m
  10GBase-LR: WAN hoặc MAN
  10GBase-LW: liên kết SONET WAN

## Slide 57: 10-Gigabit Fiber-Optic Standards (cont’d.)
10GBase-ER and 10GBase-EW
  E: extended reach
  Single-mode fiber
    Transmit signals with 1550 nanometer wavelengths
  Longest fiber-optic segment reach
    40,000 meters (25 miles)
  10GBase-EW
    Encoding for SONET
  Best suited for WAN use
  10GBase-ER và 10GBase-EW
  E: mở rộng tầm với
  Sợi đơn mode
  Truyền tín hiệu với bước sóng 1550 nano mét
  Phân đoạn sợi quang dài nhất đạt được
  40.000 mét (25 dặm)
  10GBase-EW
  Mã hóa cho SONET
  Phù hợp nhất cho việc sử dụng WAN

## Slide 58: Summary of Common Ethernet Standards
Table 5-1 Common Ethernet standards
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 59
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 5-16 Multiple types of Ethernet on a WAN

## Slide 60: Ethernet Frames Khung Ethernet
Four types
  Ethernet_802.2 (Raw)
  Ethernet_802.3 (Novell proprietary)
  Ethernet_II (DIX)
  Ethernet_SNAP
Frame types differ slightly
  Coding and decoding packets
No relation to topology, cabling characteristics
Framing
  Independent of higher-level layers
  Bốn loại
  Ethernet_802.2 (Nguyên)
  Ethernet_802.3 (sở hữu của Novell)
  Ethernet_II (DIX)
  Ethernet_SNAP
  Các kiểu khung khác nhau
  Mã hóa và giải mã các gói dữ liệu
  Không liên quan đến topo, đặc tính cáp
  Khung hình
  Không phụ thuộc vào lớp cấp cao hơn

## Slide 61: Using and Configuring Frames Sử dụng và Cấu hình Khung
Ensure all devices use same, correct frame type
  Node communication
Ethernet_II used today
Frame type configuration
  Specified using NIC configuration software
  NIC autodetect
Importance
  Know frame type for troubleshooting
  Đảm bảo tất cả các thiết bị sử dụng cùng một kiểu khung chính xác
  Node communication
  Ethernet_II được sử dụng ngày nay
  Cấu hình kiểu khung
  Chỉ định sử dụng phần mềm cấu hình NIC
  Tự động phát hiện NIC
  Tầm quan trọng
  Biết loại khung để khắc phục sự cố

## Slide 62: Frame Fields Trường khung
Common fields
  7-byte preamble, 1-byte start-of-frame delimiter
  SFD (start-of-frame delimiter) identifies where data field begins
  14-byte header
  4-byte FCS (frame check sequence)
  Frame size range: 64 to 1518 total bytes
Larger frame sizes result in faster throughput
Improve network performance
  Properly manage frames
  Trường phổ biến
  7-byte lời mở đầu, 1-byte start-of-frame delimiter
  SFD (dấu tách phân cách bắt đầu-khung) xác định nơi bắt đầu trường dữ liệu
  Tiêu đề 14 byte
  4-byte FCS (kiểm tra khung hình)
  Khung kích thước khung: 64 đến tổng số 1518 byte
  Kích thước khung lớn hơn dẫn đến thông lượng nhanh hơn
  Cải thiện hiệu suất mạng
  Quản lý đúng khung

## Slide 63: Ethernet_II (DIX)
Developed by DEC, Intel, Xerox (abbreviated DIX)
  Before IEEE
Contains 2-byte type field
  Identifies the Network layer protocol
Most commonly used on contemporary Ethernet networks
Được phát triển bởi DEC, Intel, Xerox (viết tắt là DIX)
Trước IEEE
Chứa trường loại 2 byte
Xác định giao thức lớp mạng
Thường được sử dụng trên các mạng Ethernet hiện đại
Figure 5-17 Ethernet II (DIX) frame
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 64: PoE (Power over Ethernet)
IEEE 802.3af standard
  Supplying electrical power over Ethernet connections
Two device types
  PSE (power sourcing equipment)
  PDs (powered devices)
Requires Cat 5 or better copper cable
Connectivity devices must support PoE
Compatible with current 802.3 installations
Tiêu chuẩn IEEE 802.3af
Cung cấp nguồn điện qua kết nối Ethernet
Hai loại thiết bị
PSE (thiết bị sourcing)
PDs (thiết bị được hỗ trợ)
Cần cáp đồng 5 hoặc cáp Cat 5
Thiết bị kết nối phải hỗ trợ PoE
Tương thích với các cài đặt 802.3 hiện tại

## Slide 65: PoE (cont’d.)
Figure 5-18 PoE capable switch
Figure 5-19 PoE adapters
Courtesy D-Link North America
Courtesy D-Link North America

## Slide 66: Summary
Physical topology describes basic network physical layout
  Examples: bus, ring, star, hybrid
Logical topology describes signal transmission
Network backbones
  Serial, distributed, collapsed, parallel
Switching
  Manages packet filtering, forwarding
Ethernet
  Cabling specifications, data frames, PoE
  Topo vật lý mô tả cách bố trí vật lý cơ bản của mạng
  Ví dụ: Bus, ring, star, hybrid
  Topology logic mô tả truyền dẫn tín hiệu
  Xương sống mạng
  Serial, phân phối, sụp đổ, song song
  Chuyển đổi
  Quản lý lọc gói, chuyển tiếp
  Ethernet
  Thông số kỹ thuật cáp, khung dữ liệu, PoE