## Slide 1: Network+ Guide to Networks 6th Edition
Chapter 2
Networking Standards and the OSI Model

## Slide 2: Objectives
Identify organizations that set standards for networking
Describe the purpose of the OSI model and each of its layers
Explain specific functions belonging to each OSI model layer

## Slide 3: Objectives (cont’d.)
Understand how two network nodes communicate through the OSI model
Discuss the structure and purpose of data packets and frames
Describe the two types of addressing covered by the OSI model

## Slide 4: Networking Standards Organizations Tổ chức Tiêu chuẩn Mạng
Standard
  Documented agreement
  Technical specifications/precise criteria
  Stipulates design or performance of particular product or service
Standards important in the networking world
  Wide variety of hardware and software
  Ensure network design compatibility
Standards define minimum acceptable performance
  Not ideal performance
  Tiêu chuẩn
  Thỏa thuận
  Thông số kỹ thuật / tiêu chuẩn chính xác
  Quy định thiết kế hoặc hiệu suất của sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể
  Các tiêu chuẩn quan trọng trong thế giới mạng
  Nhiều loại phần cứng và phần mềm
  Đảm bảo khả năng tương thích thiết kế mạng
  Các tiêu chuẩn xác định hiệu suất chấp nhận được tối thiểu
  Không hoạt động lý tưởng

## Slide 5: Networking Standards Organizations Tổ chức Tiêu chuẩn Mạng
Many different organizations oversee computer industry standards
Example: ANSI and IEEE set wireless standards
  ANSI standards apply to type of NIC
  IEEE standards involve communication protocols
Network professional’s responsibility
  Be familiar with groups setting networking standards
  Understand critical aspects of standards required by own networks
  Nhiều tổ chức khác nhau giám sát các tiêu chuẩn công nghiệp máy tính
  Ví dụ: ANSI và IEEE thiết lập các tiêu chuẩn không dây
  Tiêu chuẩn ANSI áp dụng cho loại NIC
  Các tiêu chuẩn IEEE liên quan đến các giao thức truyền thông
  Trách nhiệm của chuyên gia mạng lưới
  Làm quen với các nhóm thiết lập các tiêu chuẩn mạng
  Hiểu các khía cạnh quan trọng của các tiêu chuẩn được yêu cầu bởi các mạng riêng

## Slide 6: ANSI
ANSI (American National Standards Institute)
  1000+ representatives from industry and government
  Determines standards for electronics industry and other fields
Requests voluntarily compliance with standards
Obtaining ANSI approval requires rigorous testing
ANSI standards documents available online
ANSI (Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ)
1000 đại diện từ ngành công nghiệp và chính phủ
Xác định các tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp điện tử và các lĩnh vực khác
Yêu cầu tự nguyện tuân thủ các tiêu chuẩn
Có được phê duyệt ANSI yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt
ANSI tiêu chuẩn tài liệu có sẵn trực tuyến

## Slide 7: EIA and TIA
EIA (Electronic Industries Alliance)
  Trade organization
    Representatives from United States electronics manufacturing firms
  Sets standards for its members
  Helps write ANSI standards
  Lobbies for favorable computer and electronics industries legislation
  EIA (Liên minh Công nghiệp Điện tử)
  Tổ chức thương mại
  Đại diện từ các công ty sản xuất điện tử Hoa Kỳ
  Thiết lập tiêu chuẩn cho các thành viên
  Giúp viết các tiêu chuẩn ANSI
  Lobbies cho ngành công nghiệp máy tính và điện tử thuận lợi pháp luật

## Slide 8: EIA and TIA (cont’d.)
TIA (Telecommunications Industry Association)
  EIA subgroup merged with former United States Telecommunications Suppliers Association (USTSA)
Focus of TIA
  Standards for information technology, wireless, satellite, fiber optics, and telephone equipment
TIA/EIA 568-B Series
  Guidelines for installing network cable in commercial buildings
  TIA (Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông)
  Phân nhóm EIA sáp nhập với Hiệp hội Các nhà cung cấp Viễn thông Hoa Kỳ (USTSA)
  Trọng tâm của TIA
  Các tiêu chuẩn về công nghệ thông tin, không dây, vệ tinh, sợi quang và thiết bị điện thoại
  TIA / EIA 568-B Series
  Hướng dẫn lắp đặt cáp mạng trong các tòa nhà thương mại

## Slide 9: IEEE
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
  International engineering professionals society
Goal of IEEE
  Promote development and education in electrical engineering and computer science fields
Hosts symposia, conferences, and chapter meetings
Maintains a standards board
IEEE technical papers and standards
  Highly respected

## Slide 10: ISO
ISO (International Organization for Standardization)
  Headquartered in Geneva, Switzerland
  Collection of standards organizations
    Represents 162 countries
Goal of ISO
  Establish international technological standards to facilitate global information exchange and barrier free trade
Widespread authority

## Slide 11: ITU
ITU (International Telecommunication Union)
  Specialized United Nations agency
  Regulates international telecommunications
  Provides developing countries with technical expertise and equipment
  Founded in 1865; joined United Nations in 1947
  Members from 193 countries
Focus of ITU
  Global telecommunications issues
  Worldwide Internet services implementation

## Slide 12: ISOC
ISOC (Internet Society)
  Founded in 1992
  Professional membership society
  Establishes technical Internet standards
Current ISOC concerns
  Rapid Internet growth
  Keeping Internet accessible
  Information security
  Stable Internet addressing services
  Open standards

## Slide 13: ISOC (cont’d.)
ISOC oversees groups with specific missions
  IAB (Internet Architecture Board)
    Technical advisory group
    Oversees Internet’s design and management
  IETF (Internet Engineering Task Force)
    Sets Internet system communication standards
    Particularly protocol operation and interaction
    Anyone may submit standard proposal
    Elaborate review, testing, and approval processes

## Slide 14: IANA and ICANN
IP (Internet Protocol) address
  Address identifying computers in TCP/IP based (Internet) networks
  Reliance on centralized management authorities
IP address management history
  Initially: IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
  1997: Three RIRs (Regional Internet Registries)
    ARIN (American Registry for Internet Numbers)
    APNIC (Asia Pacific Network Information Centre)
    RIPE (Réseaux IP Européens)

## Slide 15: IANA and ICANN (cont’d.)
IP address management history (cont’d.)
  Late 1990s: ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
    Private nonprofit corporation
    Remains responsible for IP addressing and domain name management
    IANA performs system administration
Users and business obtain IP addresses from ISP (Internet service provider)

## Slide 16: The OSI Model mô hình osi
Model for understanding and developing network computer-to-computer communications
Developed by ISO in the 1980s
Divides network communications into seven layers
  Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
  Mô hình để hiểu và phát triển mạng truyền thông giữa máy tính với máy tính
  Phát triển bởi ISO vào những năm 1980
  Phân chia mạng truyền thông thành bảy lớp
  Kết nối vật lý, Dữ liệu, Mạng, Giao thông, Phiên, Trình bày, Ứng dụng

## Slide 17: The OSI Model (cont’d.)
Protocol interaction
  Layer directly above and below
Application layer protocols
  Interact with software
Physical layer protocols
  Act on cables and connectors
Tương tác giao thức
Lớp trực tiếp ở trên và dưới
Giao thức lớp ứng dụng
Tương tác với phần mềm
Giao thức lớp vật lý
Đạo luật về cáp và đầu nối

## Slide 18: The OSI Model (cont’d.)
Theoretical representation describing network communication between two nodes
Hardware and software independent
Every network communication process represented
PDUs (protocol data units)
  Discrete amount of data
  Application layer function
  Flow through layers 6, 5, 4, 3, 2, and 1
Generalized model and sometimes imperfect
Mô tả lý thuyết mô tả sự giao tiếp mạng giữa hai nút
Phần cứng và phần mềm độc lập
Mỗi quá trình truyền thông mạng đại diện
PDUs (các đơn vị dữ liệu giao thức)
Số lượng dữ liệu rời rạc
Chức năng lớp ứng dụng
Lưu lượng thông qua các lớp 6, 5, 4, 3, 2, và 1
Mô hình tổng quát và đôi khi không hoàn hảo

## Slide 19
Figure 2-1 Flow of data through the OSI model
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 20: Application Layer tầng ứng dụng
Top (seventh) OSI model layer
Does not include software applications
Protocol functions
  Facilitates communication between software applications and lower-layer network services
  Network interprets application request
  Application interprets data sent from network
  Lớp mô hình OSI đầu (thứ bảy)
  Không bao gồm các ứng dụng phần mềm
  Chức năng giao thức
  Tạo điều kiện giao tiếp giữa các ứng dụng phần mềm và các dịch vụ mạng lớp dưới
  Mạng giải thích yêu cầu ứng dụng
  Ứng dụng giải thích dữ liệu được gửi từ mạng

## Slide 21: Application Layer tầng ứng dụng
Software applications negotiate with application layer protocols
  Formatting, procedural, security, synchronization, and other requirements
Example of Application layer protocol: HTTP
Các ứng dụng phần mềm thương lượng với các giao thức lớp ứng dụng
Định dạng, thủ tục, bảo mật, đồng bộ, và các yêu cầu khác
Ví dụ về giao thức lớp ứng dụng: HTTP

## Slide 22
Figure 2-2 Application layer functions while retrieving a Web page
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 23: Presentation Layer Lớp trình bày
Protocol functions
  Accept Application layer data
  Format data
    Understandable to different applications and hosts
Examples of file types translated at the presentation layer
  GIF, JPG, TIFF, MPEG, QuickTime
Presentation layer services manage data encryption and decryption
  Example protocol: Secure Sockets Layer (SSL)
  Chức năng giao thức
  Chấp nhận dữ liệu lớp ứng dụng
  Định dạng dữ liệu
  Hiểu được các ứng dụng và máy chủ khác nhau
  Ví dụ về các loại tệp được dịch ở lớp trình bày
  GIF, JPG, TIFF, MPEG, QuickTime
  Dịch vụ lớp trình bày quản lý việc mã hóa và giải mã dữ liệu
  Giao thức ví dụ: Secure Sockets Layer (SSL)

## Slide 24
Figure 2-3 Presentation layer services while retrieving a secure Web page
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 25: Session Layer tầng phiên
Protocol functions
  Coordinate and maintain communications between two network nodes
Session
  Connection for ongoing data exchange between two parties
    Connection between remote client and access server
    Connection between Web browser client and Web server
    Chức năng giao thức
    Chấp nhận dữ liệu lớp ứng dụng
    Định dạng dữ liệu
    Hiểu được các ứng dụng và máy chủ khác nhau
    Ví dụ về các loại tệp được dịch ở lớp trình bày
    GIF, JPG, TIFF, MPEG, QuickTime
    Dịch vụ lớp trình bày quản lý việc mã hóa và giải mã dữ liệu
    Giao thức ví dụ: Secure Sockets Layer (SSL)

## Slide 26: Session Layer tầng phiên
Functions
  Establishing and keeping alive communications link
    For session duration
  Keeping communications secure
  Synchronizing dialogue between two nodes
  Determining if communications ended
    Determining where to restart transmission
  Terminating communications
  Set terms of communication
  Identify session participants
  Chức năng
  Thiết lập và duy trì liên kết truyền thông sống động
  Đối với thời lượng phiên
  Giữ liên lạc an toàn
  Hợp nhất đối thoại giữa hai nút
  Xác định xem thông tin liên lạc đã kết thúc
  Xác định nơi để khởi động lại truyền
  Chấm dứt liên lạc
  Đặt các điều khoản giao tiếp
  Xác định người tham gia phiên

## Slide 27
Figure 2-4 Session layer protocols managing voice communications
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 28: Transport Layer Tầng vận chuyển
Protocol functions
  Accept data from Session layer
  Manage end-to-end data delivery
  Handle flow control
Connection-oriented protocols
  Establish connection before transmitting data
  Example: TCP three-way handshake
    SYN (synchronization) packet
    SYN-ACK (synchronization-acknowledgment)
    ACK
    Chức năng giao thức
    Chấp nhận dữ liệu từ lớp phiên
    Quản lý việc phân phối dữ liệu đầu cuối đến cuối
    Xử lý kiểm soát dòng chảy
    Các giao thức hướng kết nối
    Thiết lập kết nối trước khi truyền dữ liệu
    Ví dụ: bắt tay TCP ba chiều
    Gói SYN (đồng bộ hóa)
    SYN-ACK (xác nhận đồng bộ)
    ACK

## Slide 29: Transport Layer Tầng vận chuyển
Checksum
  Unique character string
  Allows receiving node to determine if arriving data matches sent data
Connectionless protocols
  Do not establish connection with another node before transmitting data
  Do not check for data integrity
  Faster than connection-oriented protocols
  Checksum
  Chuỗi ký tự duy nhất
  Cho phép nút nhận để xác định liệu dữ liệu đến có khớp với dữ liệu đã gửi hay không
  Giao thức không kết nối
  Không thiết lập kết nối với một nút khác trước khi truyền dữ liệu
  Không kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
  Nhanh hơn các giao thức hướng kết nối

## Slide 30: Transport Layer Tầng vận chuyển
Segmentation
  Breaking large data units received from Session layer into multiple smaller units called segments
  Increases data transmission efficiency on certain network types
MTU (maximum transmission unit)
  Largest data unit network will carry
  Ethernet default: 1500 bytes
  Discovery routine used to determine MTU
  Phân khúc
  Phá vỡ các đơn vị dữ liệu lớn nhận được từ lớp Session thành nhiều đơn vị nhỏ được gọi là phân đoạn
  Tăng hiệu quả truyền dữ liệu trên các loại mạng nhất định
  MTU (đơn vị truyền tải tối đa)
  Mạng dữ liệu lớn nhất sẽ thực hiện
  Ethernet mặc định: 1500 byte
  Discovery thường dùng để xác định MTU

## Slide 31: Transport Layer Tầng vận chuyển
Reassembly
  Recombining the segmented data units
Sequencing
  Identifying segments belonging to the same group of subdivided data
  Specifies order of data issue
  Reassembly
  Kết hợp lại các đơn vị dữ liệu được phân chia
  Trình tự
  Xác định các phân đoạn thuộc cùng một nhóm dữ liệu được chia nhỏ
  Chỉ định thứ tự của dữ liệu phát hành

## Slide 32
Figure 2-5 Segmentation and reassembly
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 33
Figure 2-6 A TCP segment
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 34: Network Layer Tầng mạng
Protocol functions
  Translate network addresses into physical counterparts
  Decide how to route data from sender to receiver
Addressing
  System for assigning unique identification numbers to network devices
Types of addresses
  Network addresses (logical or virtual addresses)
  Physical addresses
  Chức năng giao thức
  Dịch địa chỉ mạng thành các đối tượng vật lý
  Quyết định cách định tuyến dữ liệu từ người gửi đến người nhận
  Giải quyết
  Hệ thống chỉ định số nhận dạng duy nhất cho các thiết bị mạng
  Các loại địa chỉ
  Địa chỉ mạng (địa chỉ logic hoặc địa chỉ ảo)
  Địa chỉ vật lý

## Slide 35: Network Layer Tầng mạng
Network address example: 10.34.99.12
Physical address example: 0060973E97F3
Factors used to determine path routing
  Delivery priority
  Network congestion
  Quality of service
  Cost of alternative routes
Routers belong in the network layer
Ví dụ về địa chỉ mạng: 10.34.99.12
Ví dụ địa chỉ vật lý: 0060973E97F3
Các yếu tố được sử dụng để xác định đường dẫn định tuyến
Ưu tiên phân phối
Ùn tắc mạng
Chất lượng dịch vụ
Chi phí của các tuyến thay thế
Các bộ định tuyến nằm trong lớp mạng

## Slide 36: Network Layer Tầng mạng
Common Network layer protocol
  IP (Internet Protocol)
Fragmentation
  Subdividing Transport layer segments
  Performed at the Network layer
Segmentation preferred over fragmentation for greater network efficiency
Giao thức lớp mạng chung
IP (Giao thức Internet)
Phân mảnh
Phân chia các phân đoạn lớp giao thông
Thực hiện tại lớp Mạng
Phân khúc ưa thích hơn phân mảnh để nâng cao hiệu quả mạng lưới

## Slide 37
Figure 2-7 An IP packet
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 38: Data Link Layer Tầng liên kết dữ liệu
Function of protocols
  Divide data received into distinct frames for transmission in Physical layer
Frame
  Structured package for moving data
  Includes raw data (payload), sender’s and receiver’s network addresses, error checking and control information
  Chức năng của các giao thức
  Phân chia dữ liệu nhận được vào các khung khác biệt để truyền trong lớp Vật lý
  Khung
  Gói có cấu trúc để di chuyển dữ liệu
  Bao gồm dữ liệu thô (tải trọng), địa chỉ mạng của người gửi và người nhận, kiểm tra lỗi và kiểm soát thông tin

## Slide 39: Data Link Layer Tầng liên kết dữ liệu
Possible communication mishap
  Not all information received
  Corrected by error checking
Error checking methods
  Frame check sequence
  CRC (cyclic redundancy check)
Possible glut of communication requests
  Data Link layer controls flow of information
    Allows NIC to process data without error
    Mishap truyền thông có thể
    Không phải tất cả các thông tin nhận được
    Sửa chữa bằng cách kiểm tra lỗi
    Lỗi kiểm tra phương pháp
    Khung kiểm tra trình tự
    CRC (kiểm tra dư thừa cyclic)
    Có thể có quá nhiều yêu cầu truyền thông
    Lớp liên kết dữ liệu điều khiển luồng thông tin
    Cho phép NIC xử lý dữ liệu mà không có lỗi

## Slide 40: Data Link Layer Tầng liên kết dữ liệu
Two Data Link layer sublayers
  LLC (Logical Link Control) sublayer
  MAC (Media Access Control) sublayer
MAC sublayer
  Manages access to the physical medium
  Appends physical address of destination computer onto data frame
Physical address
  Fixed number associated with each device’s network interface
  Hai lớp con Lớp liên kết dữ liệu
  Lớp con LLC (Logical Link Control)
  Lớp con MAC (Media Access Control)
  Lớp con MAC
  Quản lý truy cập vào phương tiện vật lý
  Kết nối địa chỉ vật lý của máy tính đích vào khung dữ liệu
  Địa chỉ vật lý
  Số cố định được liên kết với giao diện mạng của mỗi thiết bị

## Slide 41
Figure 2-8 The Data Link layer and its sublayers
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 42
Figure 2-9 A NIC’s physical address
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 43: Physical Layer tầng Vật lý
Functions of protocols
  Accept frames from Data Link layer
  Generate signals as changes in voltage at the NIC
Copper transmission medium
  Signals issued as voltage
Fiber-optic cable transmission medium
  Signals issued as light pulses
Wireless transmission medium
  Signals issued as electromagnetic waves
  Chức năng của các giao thức
  Chấp nhận khung từ lớp Liên kết dữ liệu
  Tạo tín hiệu như thay đổi điện áp tại NIC
  Đồng truyền dẫn trung bình
  Tín hiệu phát ra như điện áp
  Truyền dẫn cáp quang trung bình
  Tín hiệu phát ra như xung ánh sáng
  Môi trường truyền dẫn không dây
  Tín hiệu phát ra như sóng điện từ

## Slide 44: Physical Layer tầng Vật lý
Physical layer protocols’ responsibilities when receiving data
  Detect and accept signals
  Pass on to Data Link layer
  Set data transmission rate
  Monitor data error rates
  No error checking
Devices operating at Physical layer
  Hubs and repeaters
NICs operate at both Physical layer and Data Link layers
Các giao thức lớp vật lý 'khi nhận dữ liệu
Phát hiện và chấp nhận tín hiệu
Truyền vào lớp Liên kết dữ liệu
Đặt tốc độ truyền dữ liệu
Giám sát tỷ lệ lỗi dữ liệu
Không kiểm tra lỗi
Thiết bị hoạt động ở lớp Vật lý
Hub và bộ lặp
NIC hoạt động ở cả lớp Vật lý và lớp Liên kết dữ liệu

## Slide 45: Applying the OSI Model
Table 2-1 Functions of the OSI layers
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 46: Communication Between Two Systems Truyền thông giữa hai hệ thống
Data transformation
  Original software application data differs from application layer NIC data
    Information added at each layer
PDUs
  Generated in Application layer
Segments
  Generated in Transport layer
  Unit of data resulting from subdividing larger PDU
  Chuyển đổi dữ liệu
  Dữ liệu ứng dụng phần mềm gốc khác với dữ liệu NIC của lớp ứng dụng
  Thông tin được thêm vào ở mỗi lớp
  PDU
  Được tạo ra trong lớp Ứng dụng
  Phân đoạn
  Được tạo ra trong lớp Vận tải
  Đơn vị dữ liệu thu được từ việc chia nhỏ PDU lớn hơn

## Slide 47: Communication Between Two Systems Truyền thông giữa hai hệ thống
Packets
  Generated in Network layer
  Data with logical addressing information added to segments
Frames
  Generated in Data Link layer
  Composed of several smaller components or fields
  Gói
  Được tạo trong lớp Mạng
  Dữ liệu với thông tin địa chỉ hợp lý được thêm vào phân đoạn
  Khung
  Được tạo trong lớp Liên kết dữ liệu
  Bao gồm nhiều thành phần nhỏ hoặc các cánh đồng

## Slide 48: Communication Between Two Systems (cont’d.)
Encapsulation
  Occurs in Data Link layer
  Process of wrapping one layer’s PDU with protocol information
    Allows interpretation by lower layer
Physical layer transmits frame over the network

## Slide 49
Figure 2-11 Data transformation through the OSI model
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 50: Frame Specifications Khung Thông số kỹ thuật
Frames
  Composed of several smaller components or fields
Frame characteristic dependencies
  Network type where frames run
  Standards frames must follow
Ethernet
  Developed by Xerox
  Four different types of Ethernet frames
  Most popular: IEEE 802.3 standard

## Slide 51: Frame Specifications Khung Thông số kỹ thuật
Token ring
  Developed by IBM
  Relies upon direct links between nodes and ring topology
  Nearly obsolete
  Defined by IEEE 802.5 standard
Ethernet frames and token ring frames differ
  Will not interact with each other
  Devices cannot support more than one frame type per physical interface or NIC
  Vòng Token
  Phát triển bởi IBM
  Dựa vào các liên kết trực tiếp giữa các nút và kiểu cấu trúc vòng
  Gần như lỗi thời
  Được xác định bởi tiêu chuẩn IEEE 802.5
  Các khung Ethernet và các khung nhẫn token khác nhau
  Sẽ không tương tác với nhau
  Thiết bị không thể hỗ trợ nhiều loại khung cho mỗi giao diện vật lý hoặc NIC

## Slide 52: IEEE Networking Specifications
IEEE’s Project 802
  Effort to standardize physical and logical network elements
    Frame types and addressing
    Connectivity
    Networking media
    Error-checking algorithms
    Encryption
    Emerging technologies
802.3: Ethernet
802.11: Wireless

## Slide 53
Table 2-2 IEEE 802 standards
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 54: Summary
Standards help ensure interoperability between software and hardware from different manufacturers
ISO’s OSI (Open Systems Interconnection) model
  Represents communication between two networked computers
  Includes seven layers
IEEE’s Project 802 aims to standardize networking elements
Significant IEEE 802 standards include 802.3 (Ethernet), 802.11 (wireless), and 802.16 (MANs)