## Slide 1: Network+ Guide to Networks 6th Edition
Chapter 3
Transmission Basics and Networking Media

## Slide 2: Objectives
Explain basic data transmission concepts, including full duplexing, attenuation, latency, and noise
Describe the physical characteristics of coaxial cable, STP, UTP, and fiber-optic media
Compare the benefits and limitations of different networking media
Explain the principles behind and uses for serial cables
Identify wiring standards and the best practices for cabling buildings and work areas

## Slide 3: Transmission Basics Truyền dữ liệu cơ bản
Transmit
  Issue signals along network medium
Transmission
  Process of transmitting
  Signal progress after transmitting
Transceiver
  Transmits and receives signals
  Chuyển giao
  Phát hành tín hiệu dọc theo môi trường mạng
  truyền tải
  Quá trình truyền
  Tín hiệu tiến bộ sau khi truyền
  Thu phát
  Truyền và nhận tín hiệu

## Slide 4: Analog and Digital Signaling Tín hiệu analog và kỹ thuật số
Important data transmission characteristic
  Signaling type: analog or digital
Volt
  Electrical current pressure
Electrical signal strength
  Directly proportional to voltage
  Signal voltage
Signals
  Current, light pulses, electromagnetic waves
  Đặc điểm truyền dữ liệu quan trọng
  Loại tín hiệu: analog hoặc digital
  Volt
  Áp suất điện áp
  Sức mạnh tín hiệu điện
  Tỷ lệ thuận với điện thế
  Điện áp tín hiệu
  Tín hiệu
  Hiện tại, xung ánh sáng, sóng điện từ

## Slide 5: Analog and Digital Signaling Tín hiệu analog và kỹ thuật số
Analog data signals
  Voltage varies continuously
Fundamental properties of analog signals
  Amplitude
    Measure of strength at given point in time
  Frequency
    Number of times amplitude cycles over fixed time
  Wavelength
    Distance between one peak and the next
  Phase
    Progress of wave over time compared to a fixed point
    Tín hiệu dữ liệu tương tự
    Điện áp thay đổi liên tục
    Tính chất cơ bản của tín hiệu analog
    Biên độ
    Đo sức mạnh tại điểm nhất định
    Tần số
    Số lần chu kỳ biên độ theo thời gian cố định
    Bước sóng
    Khoảng cách giữa một đỉnh và điểm tiếp theo
    Giai đoạn
    Tiến độ sóng theo thời gian so với điểm cố định

## Slide 6
Figure 3-1 An example of an analog signal
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 7
Figure 3-2 Waves with a 90 degree phase difference
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 8: Analog and Digital Signaling Tín hiệu analog và kỹ thuật số
Analog signal benefit over digital
  More variable
    Convey greater subtleties with less energy
Drawback of analog signals
  Varied and imprecise voltage
    Susceptible to transmission flaws
Digital signals
  Pulses of voltages
    Positive voltage represents a 1
    Zero voltage represents a 0
    Lợi ích của tín hiệu analog so với kỹ thuật số
    Biến đổi nhiều hơn
    Truyền tải tinh tế hơn với ít năng lượng hơn
    Hạn chế của tín hiệu analog
    Điện áp khác nhau và không chính xác
    Nhạy cảm với các sai sót truyền tải
    Tín hiệu số
    Xung điện áp
    Điện áp dương biểu thị 1
    Điện áp không đại diện cho 0

## Slide 9
Figure 3-3 An example of a digital signal
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-4 Components of a byte
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 10: Analog and Digital Signaling Tín hiệu analog và kỹ thuật số
Convert byte to decimal number
  Determine value represented by each bit
  Add values
Convert decimal number to a byte
  Reverse the process
Convert between binary and decimal
  By hand or calculator
  Chuyển đổi byte sang số thập phân
  Xác định giá trị được biểu diễn bởi mỗi bit
  Thêm giá trị
  Chuyển số thập phân sang một byte
  Đảo ngược quy trình
  Chuyển đổi giữa số nhị phân và thập phân
  Bằng tay hoặc máy tính

## Slide 11: Analog and Digital Signaling Tín hiệu analog và kỹ thuật số
Digital signal benefit over analog signal
  More reliable
  Less severe noise interference
Digital signal drawback
  Many pulses required to transmit same information
Overhead
  Nondata information
  Required for proper signal routing and interpretation
  Example: network layer addressing information
  Tín hiệu số được hưởng lợi từ tín hiệu analog
  Đáng tin cậy hơn
  Ít ồn nghiêm trọng hơn
  Hạn chế tín hiệu số
  Nhiều xung cần thiết để truyền tải cùng một thông tin
  Trên không
  Thông tin Nondata
  Cần thiết cho định tuyến và giải thích tín hiệu thích hợp
  Ví dụ: lớp mạng thông tin địa chỉ

## Slide 12: Data Modulation Điều chế dữ liệu
Data relies on digital transmission
Network connection may handle only analog signals
Modem
  Accomplishes translation
  Modulator/demodulator
Data modulation
  Technology modifying analog signals
  Make data suitable for carrying over communication path
  Dữ liệu dựa vào truyền số
  Kết nối mạng có thể chỉ xử lý các tín hiệu tương tự
  Modem
  Hoàn thành bản dịch
  Bộ điều biến / demodulator
  Điều chế dữ liệu
  Công nghệ sửa đổi tín hiệu tương tự
  Tạo dữ liệu phù hợp để truyền tải đường truyền

## Slide 13: Data Modulation Điều chế dữ liệu
Carrier wave
  Combined with another analog signal
  Produces unique signal
    Transmitted from one node to another
  Preset properties
  Purpose: convey information
Information wave (data wave)
  Added to carrier wave
  Modifies one carrier wave property
  Sóng mang
  Kết hợp với tín hiệu analog khác
  Sản xuất tín hiệu duy nhất
  Truyền từ nút này sang nút khác
  Thuộc tính định sẵn
  Mục đích: chuyển tải thông tin
  Sóng thông tin (sóng dữ liệu)
  Được thêm vào sóng mang
  Sửa đổi một thuộc tính của sóng mang

## Slide 14: Data Modulation Điều chế dữ liệu
Frequency modulation
  Carrier frequency modified by application of data signal
Amplitude modulation
  Carrier signal amplitude modified by application of data signal
Digital subscriber line (DSL)
  Also makes use of modulation
  Điều chế tần số
  Tần số sóng mang được điều chỉnh bằng cách áp dụng tín hiệu dữ liệu
  Điều chế biên độ
  Biên độ tín hiệu của nhà cung cấp được sửa đổi bằng cách áp dụng tín hiệu dữ liệu
  Đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL)
  Cũng sử dụng điều chế

## Slide 15
Figure 3-5 A carrier wave modified through frequency modulation
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 16: Simplex, Half-Duplex, and Duplex
Simplex
  Signals travel in one direction
Half-duplex transmission
  Signals travel in both directions
    One at a time
  Shared communication channel
Full-duplex
  Signals travel in both directions simultaneously
  Used on data networks
  Đơn giản
  Tín hiệu đi theo một hướng
  Truyền dẫn half-duplex
  Tín hiệu đi theo cả hai hướng
  Cùng một lúc
  Kênh truyền thông được chia sẻ
  Full-Duplex
  Tín hiệu đi theo cả hai hướng đồng thời
  Được sử dụng trên mạng dữ liệu

## Slide 17
Figure 3-6 Simplex, half-duplex, and full-duplex transmission
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 18: Simplex, Half-Duplex, and Duplex (cont’d.)
Channel
  Distinct communication path between nodes
  Separated physically or logically
Full duplex advantage
  Increases speed of data travel
Some modems and NICs allow specifying half- or full-duplex communication
  Modern NICs use full duplex by default

## Slide 19: Multiplexing
Multiplexing
  Multiple signals
  Travel simultaneously over one medium
Subchannels
  Logical multiple smaller channels
Multiplexer (mux)
  Combines many channel signals
Demultiplexer (demux)
  Separates combined signals
  Regenerates them
  Multiplexing
  Nhiều tín hiệu
  Du lịch đồng thời qua một môi trường
  Subchannels
  Hợp lý nhiều kênh nhỏ hơn
  Bộ ghép kênh (mux)
  Kết hợp nhiều tín hiệu kênh
  Demultlexlexer (demux)
  Tách các tín hiệu kết hợp
  Tạo lại chúng

## Slide 20: Multiplexing (cont’d.)
Time division multiplexing (TDM)
  Divides channel into multiple time intervals
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-7 Time division multiplexing

## Slide 21: Multiplexing (cont’d.)
Statistical multiplexing
  Transmitter assigns slots to nodes
    According to priority, need
  More efficient than TDM
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-8 Statistical multiplexing

## Slide 22: Multiplexing (cont’d.)
Frequency division multiplexing (FDM)
  Unique frequency band for each communications subchannel
  Cellular telephone transmission
  DSL Internet access
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-9 Frequency division multiplexing

## Slide 23: Multiplexing (cont’d.)
Wavelength division multiplexing (WDM)
  One fiber-optic connection
  Carries multiple light signals simultaneously
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-10 Wavelength division multiplexing

## Slide 24: Multiplexing (cont’d.)
Dense wavelength division multiplexing (DWDM)
  Used on most modern fiber-optic networks
  Extraordinary capacity

## Slide 25: Relationships Between Nodes Mối quan hệ giữa các nút
Point-to-point transmission
  One transmitter and one receiver
Point-to-multipoint transmission
  One transmitter and multiple receivers
Broadcast transmission
  One transmitter and multiple, undefined receivers
  Used on wired and wireless networks
  Simple and quick
Nonbroadcast
  One transmitter and multiple, defined recipients
  Truyền điểm-điểm
  Một máy phát và một máy thu
  Truyền điểm-đa điểm
  Một máy phát và nhiều máy thu
  Truyền phát sóng
  Một máy phát và nhiều máy thu không xác định
  Được sử dụng trên mạng có dây và không dây
  Đơn giản và nhanh chóng
  Nonbroadcast
  Một máy phát và nhiều người nhận được xác định

## Slide 26
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-11 Point-to-point versus broadcast transmission

## Slide 27: Throughput and Bandwidth Thông lượng và Băng thông
Throughput
  Amount of data transmitted during given time period
  Also called capacity or bandwidth
  Expressed as bits transmitted per second
Bandwidth (strict definition)
  Difference between highest and lowest frequencies medium can transmit
  Range of frequencies
  Measured in hertz (Hz)
  Thông lượng
  Số lượng dữ liệu truyền qua thời gian cho trước
  Cũng được gọi là dung lượng hoặc băng thông
  Được diễn tả dưới dạng các bit truyền mỗi giây
  Băng thông (định nghĩa nghiêm ngặt)
  Sự khác biệt giữa tần số cao nhất và thấp nhất có thể truyền tải
  Phạm vi tần số
  Đo bằng hertz (Hz)

## Slide 28
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Table 3-1 Throughput measures

## Slide 29: Baseband and Broadband Băng thông rộng và băng rộng
Baseband transmission
  Digital signals sent through direct current (DC) pulses applied to wire
  Requires exclusive use of wire’s capacity
  Transmit one signal (channel) at a time
  Example: Ethernet
Broadband transmission
  Signals modulated as radio frequency (RF) analog waves
  Uses different frequency ranges
  Does not encode information as digital pulses
  Truyền dẫn baseband
  Các tín hiệu số được gửi qua các xung điện áp trực tiếp (DC) được áp dụng cho dây
  Yêu cầu sử dụng độc quyền công suất dây
  Truyền một tín hiệu (kênh) cùng một lúc
  Ví dụ: Ethernet
  Truyền băng thông rộng
  Tín hiệu được điều chế như sóng vô tuyến tần số vô tuyến (RF)
  Sử dụng các dải tần số khác nhau
  Không mã hóa thông tin dưới dạng xung kỹ thuật số

## Slide 30: Transmission Flaws Lỗi truyền
Noise
  Any undesirable influence degrading or distorting signal
Types of noise
  EMI (electromagnetic interference)
    Example: radio frequency interference
  Cross talk
    Signal on one wire infringes on adjacent wire signal
    Near end cross talk (NEXT) occurs near source
    Tiếng ồn
    Bất kỳ ảnh hưởng không mong muốn làm suy giảm hoặc bóp méo tín hiệu
    Loại tiếng ồn
    EMI (nhiễu điện từ)
    Ví dụ: nhiễu tần số vô tuyến điện
    Nói chuyện chéo
    Tín hiệu trên một dây vi phạm trên tín hiệu dây liền kề
    Gần cuối nói chuyện chéo (NEXT) xảy ra gần nguồn

## Slide 31
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-12 Cross talk between wires in a cable

## Slide 32: Transmission Flaws Lỗi truyền
Attenuation
  Loss of signal’s strength as it travels away from source
Signal boosting technology
  Analog signals pass through amplifier
    Noise also amplified
  Regeneration
    Digital signals retransmitted in original form
    Repeater: device regenerating digital signals
  Amplifiers and repeaters
    OSI model Physical layer
    Sự suy giảm
    Mất sức mạnh của tín hiệu khi nó đi khỏi nguồn
    Công nghệ tăng cường tín hiệu
    Tín hiệu Analog đi qua khuếch đại
    Tiếng ồn cũng được khuếch đại
    Sự tái tạo
    Các tín hiệu số truyền lại dưới dạng ban đầu
    Repeater: thiết bị tái tạo tín hiệu số
    Bộ khuếch đại và bộ lặp
    Mô hình OSI Lớp vật lý

## Slide 33
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-14 A digital signal distorted by noise and then repeated
Figure 3-13 An analog signal distorted by noise and then amplified
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 34: Transmission Flaws Lỗi truyền
Latency
  Delay between signal transmission and receipt
  May cause network transmission errors
Latency causes
  Cable length
  Intervening connectivity device
Round trip time (RTT)
  Time for packet to go from sender to receiver, then back from receiver to sender
  Độ trễ
  Trì hoãn giữa truyền và nhận tín hiệu
  Có thể gây ra lỗi truyền dẫn mạng
  Nguyên nhân độ trễ
  Chiều dài cáp
  Intervening thiết bị kết nối
  Thời gian bay khứ hồi (RTT)
  Thời gian để gói chuyển từ người gửi đến người nhận, sau đó trở lại từ người nhận đến người gửi

## Slide 35: Common Media Characteristics Đặc điểm Truyền thông Chung
Selecting transmission media
  Match networking needs with media characteristics
Physical media characteristics
  Throughput
  Cost
  Noise immunity
  Size and scalability
  Connectors and media converters
  Chọn phương tiện truyền dẫn
  Phù hợp nhu cầu kết nối với đặc tính truyền thông
  Đặc tính phương tiện vật lý
  Thông lượng
  Giá cả
  Khả năng chống ồn
  Kích thước và khả năng mở rộng
  Bộ chuyển đổi và kết nối

## Slide 36: Throughput Thông lượng
Most significant factor in choosing transmission method
Causes of throughput limitations
  Laws of physics
  Signaling and multiplexing techniques
  Noise
  Devices connected to transmission medium
Fiber-optic cables allow faster throughput
  Compared to copper or wireless connections
  Yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn phương pháp truyền dẫn
  Nguyên nhân của hạn chế thông lượng
  Luật vật lý
  Kỹ thuật báo hiệu và ghép kênh
  Tiếng ồn
  Thiết bị kết nối với môi trường truyền dẫn
  Cáp sợi quang cho phép truyền nhanh hơn
  So với kết nối đồng hoặc không dây

## Slide 37: Cost giá cả
Precise costs difficult to pinpoint
Media cost dependencies
  Existing hardware, network size, labor costs
Variables influencing final cost
  Installation cost
  New infrastructure cost versus reuse
  Maintenance and support costs
  Cost of lower transmission rate affecting productivity
  Cost of downtime
  Cost of obsolescence
  Chi phí chính xác khó xác định
  Phụ thuộc vào chi phí truyền thông
  Phần cứng hiện tại, kích thước mạng, chi phí lao động
  Các biến ảnh hưởng đến chi phí cuối cùng
  Chi phí lắp đặt
  Chi phí cơ sở hạ tầng mới so với tái sử dụng
  Chi phí bảo trì và hỗ trợ
  Chi phí truyền tải thấp ảnh hưởng đến năng suất
  Chi phí của thời gian chết
  Chi phí lỗi thời

## Slide 38: Noise Immunity Khả năng chống ồn
Noise distorts data signals
  Distortion rate dependent upon transmission media
Fiber-optic: least susceptible to noise
Limit noise impact on network
  Cable installation
    Far away from powerful electromagnetic forces
  Select media protecting signal from noise
  Antinoise algorithms
  Tiếng ồn làm biến dạng tín hiệu dữ liệu
  Tỷ lệ biến dạng phụ thuộc vào truyền dẫn
  Fiber-optic: ít nhạy nhất với tiếng ồn
  Hạn chế tiếng ồn tác động lên mạng
  Lắp đặt cáp
  Xa cách xa lực lượng điện từ mạnh
  Chọn phương tiện truyền thông bảo vệ tín hiệu từ tiếng ồn
  Thuật toán antinoise

## Slide 39: Size and Scalability Kích thước và khả năng mở rộng
Three specifications
  Maximum nodes per segment
  Maximum segment length
  Maximum network length
Maximum nodes per segment dependency
  Attenuation and latency
Maximum segment length dependency
  Attenuation and latency plus segment type
  Ba đặc điểm kỹ thuật
  Số nút tối đa cho mỗi phân đoạn
  Độ dài đoạn tối đa
  Độ dài mạng tối đa
  Tối đa các nút mỗi phân đoạn phụ thuộc
  Sự suy giảm và độ trễ
  Độ phụ thuộc chiều dài đoạn tối đa
  Độ suy giảm và độ trễ cộng với loại phân đoạn

## Slide 40: Size and Scalability Kích thước và khả năng mở rộng
Segment types
  Populated: contains end nodes
  Unpopulated: no end nodes
    Also called link segment
Segment length limitation
  After certain distance, signal loses strength
    Cannot be accurately interpreted
    Các loại phân đoạn
    Dân cư: chứa các nút kết thúc
    Không mở rộng: không có nút kết thúc
    Còn được gọi là phân đoạn liên kết
    Giới hạn độ dài đoạn
    Sau khoảng cách nhất định, tín hiệu mất sức
    Không thể diễn giải chính xác

## Slide 41: Connectors and Media Converters Bộ kết nối và bộ chuyển đổi truyền thông
Connectors
  Hardware connecting wire to network device
  Specific to particular media type
  Affect costs
    Installing and maintaining network
    Ease of adding new segments or nodes
    Technical expertise required to maintain network
Media converter
  Hardware enabling networks or segments running on different media to interconnect and exchange signals
  Kết nối
  Phần cứng kết nối dây với thiết bị mạng
  Cụ thể cho loại phương tiện cụ thể
  Ảnh hưởng đến chi phí
  Cài đặt và bảo trì mạng
  Dễ dàng thêm phân đoạn hoặc nút mới
  Chuyên môn kỹ thuật cần thiết để duy trì mạng
  Media converter
  Phần cứng cho phép các mạng hoặc phân đoạn chạy trên các phương tiện truyền thông khác nhau để kết nối và trao đổi các tín hiệu

## Slide 42
Courtesy of Omnitron Systems Technology
Figure 3-15 Copper wire-to-fiber media converter

## Slide 43: Coaxial Cable
Central metal core (often copper) surrounded by:
  Insulator
  Braided metal shielding (braiding or shield)
  Outer cover (sheath or jacket)
Figure 3-16 Coaxial cable
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 44: Coaxial Cable (cont’d.) Cáp đồng trục
High noise resistance
Advantage over twisted pair cabling
  Carry signals farther before amplifier required
Disadvantage over twisted pair cabling
  More expensive
Hundreds of specifications
  RG specification number
  Differences: shielding and conducting cores
    Transmission characteristics
    Kháng tiếng ồn cao
    Lợi thế hơn cáp xoắn đôi
    Mang tín hiệu xa hơn trước khi bộ khuếch đại yêu cầu
    Bất lợi hơn cáp xoắn đôi
    Đắt hơn
    Hàng trăm chi tiết kỹ thuật
    Số đặc tả RG
    Sự khác biệt: che chắn và dẫn điện
    Đặc tính truyền

## Slide 45: Coaxial Cable (cont’d.)
Conducting core
  American Wire Gauge (AWG) size
  Larger AWG size, smaller wire diameter
Data networks usage
  RG-6
  RG-8
  RG-58
  RG-59

## Slide 46
Courtesy of MCM Electronics, Inc.
Figure 3-17 F-Type connector
© Igor Smichkov/Shutterstock.com
Figure 3-18 BNC connector

## Slide 47: Twisted Pair Cable Cáp Twisted Pair
Color-coded insulated copper wire pairs
  0.4 to 0.8 mm diameter
  Encased in a plastic sheath
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-19 Twisted pair cable

## Slide 48: Twisted Pair Cable Cáp Twisted Pair
More wire pair twists per foot
  More resistance to cross talk
  Higher-quality
  More expensive
Twist ratio
  Twists per meter or foot
High twist ratio
  Greater attenuation
  Nhiều dây xoắn cặp mỗi chân
  Khả năng đề kháng chéo nhiều hơn
  Chất lượng cao
  Đắt hơn
  Tỷ lệ xoắn
  Vòng xoắn trên mét hoặc chân
  Tỷ lệ xoắn cao
  Sự suy giảm lớn hơn

## Slide 49: Twisted Pair Cable Cáp Twisted Pair
Hundreds of different designs
  Twist ratio, number of wire pairs, copper grade, shielding type, shielding materials
  1 to 4200 wire pairs possible
Wiring standard specification
  TIA/EIA 568
Most common twisted pair types
  Category (cat) 3, 5, 5e, 6, 6a, 7
  CAT 5 or higher used in modern LANs
  Hàng trăm thiết kế khác nhau
  Tỷ lệ xoắn, số cặp dây, cấp đồng, loại che chắn, vật liệu che chắn
  1 đến 4200 cặp dây có thể
  Đặc tả kỹ thuật dây điện
  TIA / ĐTM 568
  Các loại xoắn đôi phổ biến nhất
  Danh mục (cat) 3, 5, 5e, 6, 6a, 7
  CAT 5 trở lên được sử dụng trong các mạng LAN hiện đại

## Slide 50: Twisted Pair Cable Cáp Twisted Pair
Advantages
  Relatively inexpensive
  Flexible
  Easy installation
  Spans significant distance before requiring repeater
  Accommodates several different topologies
Two categories
  Shielded twisted pair (STP)
  Unshielded twisted pair (UTP)
  Ưu điểm
  Tương đối rẻ tiền
  Linh hoạt
  Dễ dàng cài đặt
  Khoảng cách đáng kể trước khi yêu cầu bộ lặp
  Điều chỉnh một số topo khác nhau
  Hai loại
  Cặp xoắn được bảo vệ (STP)
  Cặp xoắn không được che chở (UTP)

## Slide 51: STP (Shielded Twisted Pair)
Individually insulated
Surrounded by metallic substance shielding (foil)
  Barrier to external electromagnetic forces
  Contains electrical energy of signals inside
  May be grounded
Figure 3-20 STP cable
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 52: UTP (Unshielded Twisted Pair)
One or more insulated wire pairs
  Encased in plastic sheath
  No additional shielding
    Less expensive, less noise resistance
    Một hoặc nhiều cặp dây cách điện
    Đóng trong vỏ bọc bằng nhựa
    Không có thêm che chắn
    Ít tốn kém, ít tiếng ồn kháng chiến
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-21 UTP cable

## Slide 53: Comparing STP and UTP so sánh…
Throughput
  STP and UTP can transmit the same rates
Cost
  STP and UTP vary
Connector
  STP and UTP use Registered Jack 45
  Telephone connections use Registered Jack 11
  Thông lượng
  STP và UTP có thể truyền tải cùng mức giá
  Giá cả
  STP và UTP khác nhau
  Kết nối
  STP và UTP sử dụng Jack đăng ký 45
  Kết nối điện thoại sử dụng Jack đăng ký 11

## Slide 54: Comparing STP and UTP (cont’d.)
Noise immunity
  STP more noise resistant
Size and scalability
  Maximum segment length for both: 100 meters

## Slide 55: Terminating Twisted Pair Cable Chấm dứt cáp xoắn đôi
Patch cable
  Relatively short cable
  Connectors at both ends
Proper cable termination techniques
  Basic requirement for two nodes to communicate
Poor terminations:
  Lead to loss or noise
TIA/EIA standards
  TIA/EIA 568A
  Cáp nối
  Tương đối ngắn cáp
  Đầu nối ở cả hai đầu
  Kỹ thuật chấm dứt cáp thích hợp
  Yêu cầu cơ bản cho hai nút để giao tiếp
  Kết thúc kém:
  Dẫn đến mất mát hoặc tiếng ồn
  Tiêu chuẩn TIA / EIA
  TIA / EIA 568A
  TIA / EIA 568B

## Slide 56
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-24 TIA/EIA 568A standard terminations
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Figure 3-25 TIA/EIA 568B standard terminations

## Slide 57: Terminating Twisted Pair Cable (cont’d.)
Straight-through cable
  Terminate RJ-45 plugs at both ends identically
Crossover cable
  Transmit and receive wires on one end reversed
Figure 3-26 RJ-45 terminations on a crossover cable
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 58: Terminating Twisted Pair Cable (cont’d.)
Termination tools
  Wire cutter
  Wire stripper
  Crimping tool
After making cables:
  Verify data transmit and receive

## Slide 59: Fiber-Optic Cable Cáp quang
Fiber-optic cable (fiber)
  One or more glass or plastic fibers at its center (core)
Data transmission
  Pulsing light sent from laser or light-emitting diode (LED) through central fibers
Cladding
  Layer of glass or plastic surrounding fibers
  Different density from glass or plastic in strands
  Reflects light back to core
  Allows fiber to bend
  Cáp sợi quang
  Một hoặc nhiều sợi thủy tinh hoặc plastic ở giữa (lõi)
  Truyền dữ liệu
  Đèn nháy được gửi từ laser hoặc đèn báo phát sáng (LED) qua các sợi trung tâm
  Tường
  Lớp kính hoặc nhựa xung quanh sợi
  Mật độ khác nhau từ thủy tinh hoặc nhựa dẻo trong các sợi
  Phản ánh ánh sáng trở lại cốt lõi
  Cho phép uốn cong sợi

## Slide 60: Fiber-Optic Cable (cont’d.)
Plastic buffer outside cladding
  Protects cladding and core
  Opaque to absorb escaping light
  Surrounded by Kevlar (polymeric fiber) strands
Plastic sheath covers Kevlar strands
Figure 3-30 A fiber-optic cable
Courtesy of Optical Cable Corporation

## Slide 61: Fiber-Optic Cable (cont’d.)
Different varieties
  Based on intended use and manufacturer
Figure 3-31 Zipcord fiber-optic patch cable
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 62: Fiber-Optic Cable Cáp quang
Benefits over copper cabling
  Extremely high throughput
  Very high noise resistance
  Excellent security
  Able to carry signals for longer distances
  Industry standard for high-speed networking
Drawbacks
  More expensive than twisted pair cable
  Requires special equipment to splice
  Lợi ích so với cáp đồng
  Thông lượng cực kỳ cao
  Kháng tiếng ồn rất cao
  An ninh tuyệt vời
  Có thể mang tín hiệu cho khoảng cách dài hơn
  Tiêu chuẩn công nghiệp cho mạng tốc độ cao
  Nhược điểm
  Dây cáp xoắn đôi đắt hơn
  Yêu cầu thiết bị đặc biệt để ghép nối

## Slide 63: SMF (Single-Mode Fiber) Sợi quang đơn mode
Consists of narrow core (8-10 microns in diameter)
  Laser-generated light travels over one path
    Little reflection
  Light does not disperse as signal travels
Can carry signals many miles:
  Before repeating required
Rarely used for shorter connections
  Due to cost
  Bao gồm lõi hẹp (đường kính 8-10 micron)
  Ánh sáng tạo ra bởi laser phát ra trên một đường dẫn
  Ít phản xạ
  Ánh sáng không phân tán khi tín hiệu đi
  Có thể mang tín hiệu nhiều dặm:
  Trước khi yêu cầu lặp lại
  Hiếm khi được sử dụng cho các kết nối ngắn hơn
  Do chi phí

## Slide 64: MMF (Multimode Fiber) Sợi đa năng
Contains core with larger diameter than single-mode fiber
  Common sizes: 50 or 62.5 microns
Laser or LED generated light pulses travel at different angles
Greater attenuation than single-mode fiber
Common uses
  Cables connecting router to a switch
  Cables connecting server on network backbone
  Chứa lõi có đường kính lớn hơn sợi đơn mode
  Kích thước chung: 50 hoặc 62.5 micron
  Laser hoặc LED được tạo ra xung ánh sáng di chuyển ở các góc độ khác nhau
  Sự suy giảm lớn hơn sợi đơn mode
  Sử dụng chung
  Cáp kết nối router với switch
  Cáp kết nối máy chủ trên xương sống mạng

## Slide 65: Fiber-Optic Converters Bộ chuyển đổi quang
Required to connect multimode fiber networks to single-mode fiber networks
  Also fiber- and copper-based parts of a network
Figure 3-38 Single-mode to multimode converter
Courtesy Omnitron Systems Technology

## Slide 66: Serial Cables Cáp nối tiếp
Data transmission style
  Pulses issued sequentially, not simultaneously
Serial transmission method
  RS-232
    Uses DB-9, DB-25, and RJ-45 connectors
    Kiểu truyền dữ liệu
    Xung phát hành theo tuần, không đồng thời
    Phương pháp truyền dẫn nối tiếp
    RS-232
    Sử dụng kết nối DB-9, DB-25 và RJ-45

## Slide 67: Structured Cabling Cấu trúc cáp
Cable plant
  Hardware that makes up the enterprise cabling system
Cabling standard
  TIA/EIA’s joint 568 Commercial Building Wiring Standard
    Also known as structured cabling
    Based on hierarchical design
    Nhà máy cáp
    Phần cứng tạo nên hệ thống cáp doanh nghiệp
    Tiêu chuẩn cáp
    TIA / EIA chung của 568 Thương mại Xây dựng dây Tiêu chuẩn
    Còn được gọi là cấu trúc cáp
    Dựa trên thiết kế theo thứ bậc

## Slide 68
Figure 3-42 TIA/EIA structured cabling in an enterprise
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 69: Structured Cabling (cont’d.)
Components
  Entrance facilities
  MDF (main distribution frame)
  Cross-connect facilities
  IDF (intermediate distribution frame)
  Backbone wiring
  Telecommunications closet
  Horizontal wiring
  Work area

## Slide 70: Structured Cabling (cont’d.)
Table 3-2 TIA/EIA specifications for backbone cabling
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 71: Best Practices for Cable Installation and Management
Choosing correct cabling
  Follow manufacturers’ installation guidelines
  Follow TIA/EIA standards
Network problems
  Often traced to poor cable installation techniques
Installation tips to prevent Physical layer failures
  See Pages 121-122 in the text

## Slide 72: Summary
Information transmission methods
  Analog
  Digital
Multiplexing allows multiple signals to travel simultaneously over one medium
Full and half-duplex specifies whether signals can travel in both directions or one direction at a time
Noise distorts both analog and digital signals
Attenuation
  Loss of signal as it travels

## Slide 73: Summary (cont’d.)
Coaxial cable composed of core, insulator, shielding, sheath
Types of twisted pair cable
  Shielded and unshielded
Fiber-optic cable transmits data through light passing through the central fibers

## Slide 74: Summary (cont’d.)
Fiber-optic cable categories
  Single and multimode fiber
Serial communication often used for short connections between devices
Structured cabling standard provides wiring guidelines