## Slide 1: Network+ Guide to Networks 6th Edition Phần cứng, Chuyển mạch và Định tuyến Mạng
Chapter 6
Network Hardware, Switching, and Routing

## Slide 2: Objectives
Identify the functions of LAN connectivity hardware
Install, configure, and differentiate between network devices such as NICs, hubs, bridges, switches, routers, and gateways
Explain the advanced features of a switch and understand popular switching techniques, including VLAN management
Explain the purposes and properties of routing
Describe common IPv4 and IPv6 routing protocols

## Slide 3: NICs (Network Interface Cards) Thẻ giao diện mạng
Connectivity devices
  Enable device transmission
  Transceiver
    Transmits and receives data
Physical layer and Data Link layer functions
  Issue data signals
  Assemble and disassemble data frames
  Interpret physical addressing information
  Determine right to transmit data
  Thiết bị kết nối
  Bật truyền thiết bị
  Thu phát
  Truyền và nhận dữ liệu
  Lớp vật lý và các chức năng lớp Liên kết dữ liệu
  Phát hành tín hiệu dữ liệu
  Lắp ráp và tháo rời khung dữ liệu
  Giải thích thông tin về địa chỉ vật lý
  Xác định quyền truyền dữ liệu

## Slide 4: NICs (cont’d.)
Smart hardware
  Prioritization
  Network management
  Buffering
  Traffic-filtering
Do not analyze information
  Added by Layers 3 through 7 OSI model protocols
Importance
  Common to every networking device, network
  Phần cứng thông minh
  Ưu tiên
  Quản lý mạng
  Sự đệm
  Lọc lưu lượng truy cập
  Không phân tích thông tin
  Được thêm bởi Layers 3 thông qua 7 giao thức mô hình OSI
  Tầm quan trọng
  Phổ biến cho mọi thiết bị mạng, mạng

## Slide 5: Types of NICs
Before ordering or installing NIC
  Know device interface type
NIC dependencies
  Access method
  Network transmission speed
  Connector interfaces
  Compatible motherboard or device type
  Manufacturer
  Support for enhanced features
  Trước khi đặt hàng hoặc cài đặt NIC
  Biết loại giao diện thiết bị
  Phụ thuộc NIC
  Phương pháp truy cập
  Tốc độ truyền dẫn mạng
  Giao diện trình kết nối
  Bo mạch chủ tương thích hoặc loại thiết bị
  nhà chế tạo
  Hỗ trợ tính năng nâng cao

## Slide 6: Types of NICs (cont’d.)
Bus
  Circuit, signaling pathway
  Motherboard uses to transmit data to computer’s components
    Memory, processor, hard disk, NIC
  Differ according to capacity
    Defined by data path width and clock speed
  Data path size
    Parallel bits transmitting at any given time
    Proportional to attached device’s speed
    BUS
    Mạch, đường dẫn tín hiệu
    Bo mạch chủ sử dụng để truyền dữ liệu đến các thành phần của máy tính
    Bộ nhớ, bộ xử lý, đĩa cứng, NIC
    Sai theo dung lượng
    Xác định bởi chiều rộng đường dẫn dữ liệu và tốc độ đồng hồ
    Kích thước đường dẫn dữ liệu
    Các bit song song truyền tại bất kỳ thời điểm nào
    Tỷ lệ thuận với tốc độ của thiết bị đính kèm

## Slide 7: Types of NICs (cont’d.)
Expansion slots
  Multiple electrical contacts on motherboard
  Allow bus expansion
Expansion card (expansion board)
  Circuit board for additional devices
  Inserts into expansion slot, establishes electrical connection
  Device connects to computer’s main circuit or bus
  Computer centrally controls device
  Khe cắm mở rộng
  Nhiều địa chỉ điện trên bo mạch chủ
  Cho phép mở rộng bus
  Thẻ mở rộng (bảng mở rộng)
  Bảng mạch cho các thiết bị bổ sung
  Lắp vào khe cắm mở rộng, thiết lập kết nối điện
  Thiết bị kết nối với mạch chính của máy tính hoặc xe buýt
  Máy tính trung tâm điều khiển thiết bị

## Slide 8: Types of NICs (cont’d.)
Multiple bus types
  PCIe bus: most popular expansion board NIC
PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
  32-bit bus
  Maximum data transfer rate: 1 Gbps
  Introduced in 2004
  Nhiều loại bus
  PCIe bus: phổ biến nhất mở rộng hội đồng quản trị NIC
  PCIe (Thiết bị kết nối ngoại vi nhanh)
  Bus 32 bit
  Tốc độ truyền dữ liệu tối đa: 1 Gbps
  Được giới thiệu vào năm 2004
Figure 6-1 PCIe expansion board NIC
Courtesy of Intel Corporation

## Slide 9: Types of NICs (cont’d.)
Determining bus type
  Read documentation
  Look inside PC case
  If more than one expansion slot type:
    Refer to NIC, PC manufacturers’ guidelines
    Choose NIC matching most modern bus
    Xác định loại BUS
    Đọc tài liệu
    Nhìn bên trong máy tính trường hợp
    Nếu có nhiều loại khe cắm mở rộng:
    Tham khảo NIC, hướng dẫn của các nhà sản xuất PC
    Chọn NIC khớp với xe buýt hiện đại nhất

## Slide 10: Types of NICs (cont’d.)
Peripheral NICs
  Attached externally
  Simple installation into a variety of slots
    PCMCIA
    USB
    CompactFlash
    FireWire
  Installing and configuring software may be required
  NIC ngoại biên
  Được đính kèm bên ngoài
  Đơn giản cài đặt vào một loạt các khe
  PCMCIA
  USB
  CompactFlash
  FireWire
  Cài đặt và cấu hình phần mềm có thể được yêu cầ

## Slide 11: Types of NICs (cont’d.)
Figure 6-2 A USB NIC
© Charles B. Ming Onn/Shutterstock.com

## Slide 12: Types of NICs (cont’d.)
On-Board NICs
  Connect device directly to motherboard
  On-board ports: mouse, keyboard
New computers, laptops
  Use onboard NICs integrated into motherboard
Advantages
  Saves space
  Frees expansion slots
  NIC của hội đồng quản trị
  Kết nối thiết bị trực tiếp với bo mạch chủ
  Các cổng trên boong: chuột, bàn phím
  Máy tính mới, máy tính xách tay
  Sử dụng các NIC tích hợp trên bo mạch chủ
  Ưu điểm
  Tiết kiệm không gian
  Giải phóng khe cắm mở rộng

## Slide 13: Types of NICs (cont’d.)
Figure 6-3 Motherboard with on-board NICs
Courtesy of EVGA USA

## Slide 14: Installing and Configuring NICs Cài đặt và Cấu hình NIC
Installing NIC hardware
  Read manufacturer’s documentation
Install expansion card NIC
  Gather needed tools
  Unplug computer, peripherals, and network cable
  Ground yourself
  Open computer case
    Select slot, insert NIC, attach bracket, verify cables
  Replace cover, turn on computer
    Configure NIC software
    Cài đặt phần cứng NIC
    Đọc tài liệu của nhà sản xuất
    Cài đặt thẻ mở rộng NIC
    Thu thập các công cụ cần thiết
    Rút phích cắm của máy tính, thiết bị ngoại vi và cáp mạng
    Đất mình
    Mở trường hợp máy tính
    Chọn khe, chèn NIC, gắn khung, xác minh cáp
    Thay vỏ, bật máy tính
    Cấu hình phần mềm NIC

## Slide 15: Installing and Configuring NICs (cont’d.)
Figure 6-4 A properly inserted expansion board NIC
Courtesy of Gary Herrington Photography

## Slide 16: Installing and Configuring NICs (cont’d.)
Installing and configuring NIC software
  Device driver
    Software enabling device to communicate with operating system
Purchased computer with a peripheral
  Drivers installed
Add hardware to computer
  Must install drivers
Cài đặt và cấu hình phần mềm NIC
Trình điều khiển thiết bị
Phần mềm cho phép thiết bị liên lạc với hệ điều hành
Mua máy tính với thiết bị ngoại vi
Trình điều khiển được cài đặt
Thêm phần cứng vào máy tính
Phải cài đặt trình điều khiển

## Slide 17: Installing and Configuring NICs (cont’d.)
Operating system built-in drivers
  Automatically recognize hardware, install drivers
Drivers not available from operating system
  Install and configure NIC software
  Available at manufacturer’s Web site
  Hệ điều hành được cài sẵn trình điều khiển
  Tự động nhận diện phần cứng, cài đặt trình điều khiển
  Trình điều khiển không có sẵn từ hệ điều hành
  Cài đặt và cấu hình phần mềm NIC
  Có tại trang web của nhà sản xuất

## Slide 18: Installing and Configuring NICs (cont’d.)
Verifying NIC functionality
  Check whether device can communicate with network
Diagnostic tools
  Use manufacturer’s configuration utility
    Loopback plug needed
  Visual inspection of LEDs
    Read manufacturer’s documentation
  Use simple commands
    Example: pinging the loopback address
    Xác minh chức năng NIC
    Kiểm tra xem thiết bị có thể liên lạc với mạng không
    Công cụ chẩn đoán
    Sử dụng tiện ích cấu hình của nhà sản xuất
    Cần có Loopback
    Kiểm tra trực quan đèn LED
    Đọc tài liệu của nhà sản xuất
    Sử dụng lệnh đơn giản
    Ví dụ: pinging địa chỉ loopback

## Slide 19: Modular Interfaces Giao diện mô đun
Hot-swappable components
  Can be changed without disrupting operations
GBIC (Gigabit interface converter)
  Standard type of modular interface
  May contain RJ-45 or fiber-optic cable ports
SFPs (small form-factor pluggable)
  Provide same form factor as GBIC
    Allow more ports per inch
                Các thành phần có thể thay thế nóng
    Có thể thay đổi mà không gây gián đoạn hoạt động
    GBIC (bộ chuyển đổi giao diện Gigabit)
    Loại tiêu chuẩn của giao diện mô đun
    Có thể chứa các cổng RJ-45 hoặc cáp quang
    SFPs (dạng giả lập nhỏ)
    Cung cấp cùng một yếu tố hình thức như GBIC
    Cho phép nhiều cổng trên mỗi inch

## Slide 20: Modular Interfaces (cont’d.)
Figure 6-8 SFP (small form-factor pluggable) transceiver for use with fiber connections
Figure 6-7 GBIC (Gigabit interface converter) with an RJ-45 port
Courtesy Course Technology/Cengage Learning
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 21: Repeaters and Hubs Thiết bị lặp và Hub
Repeaters
  Operate in Physical OSI model layer
  No means to interpret data
  Regenerate signal
Hub
  Repeater with more than one output port
  Typically contains multiple data ports
    Patch cables connect printers, servers, and workstations
  Most contain uplink port
  Bộ lặp lại
  Hoạt động trong mô hình OSI lớp vật lý
  Không có nghĩa là để giải thích dữ liệu
  Tái tạo tín hiệu
  Trung tâm
  Repeater với nhiều cổng đầu ra
  Thông thường chứa nhiều cổng dữ liệu
  Cáp kết nối máy in, máy chủ và máy trạm
  Hầu hết có cổng uplink

## Slide 22: Bridges
Devices that connect two network segments
Analyze incoming frames
  Make decisions on where to direct them
Operate at Data Link OSI model layer
Single input and single output ports
Protocol independent
Filtering database
  Contains known MAC addresses and network locations
  Thiết bị kết nối hai phân đoạn mạng
  Phân tích các khung đến
  Quyết định nơi để chỉ đường cho họ
  Hoạt động tại lớp mô hình OSI Data Link
  Cổng đầu vào và đầu ra đơn
  Nghị định thư độc lập
  Lọc cơ sở dữ liệu
  Chứa địa chỉ MAC và vị trí mạng đã biết

## Slide 23: Bridges (cont’d.)
Figure 6-10 A bridge’s use of a filtering database
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 24: Switches Thiết bị chuyển mạch
Connectivity devices that subdivide a network
  Segments
Traditional switches
  Operate at Data Link OSI model layer
Modern switches
  Can operate at Layer 3 or Layer 4
Switches interpret MAC address information
Common switch components
  Internal processor, operating system, memory, ports
  Thiết bị kết nối chia nhỏ mạng
  Phân đoạn
  Công tắc truyền thống
  Hoạt động tại lớp mô hình OSI Data Link
  Công tắc hiện đại
  Có thể hoạt động ở Lớp 3 hoặc Lớp 4
  Thông báo về địa chỉ MAC chuyển mạch
  Các thành phần chuyển đổi thông thường
  Bộ xử lý nội bộ, hệ điều hành, bộ nhớ, cổng

## Slide 25: Switch Installation
Follow manufacturer’s guidelines
General steps (assume Cat 5 or better UTP)
  Verify switch placement
  Turn on switch
  Verify lights, self power tests
  Configure (if necessary)
  Connect NIC to a switch port (repeat for all nodes)
  After all nodes connected, turn on nodes
  Connect switch to larger network (optional)
  Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
  Các bước chung (giả sử Cat 5 hoặc tốt hơn UTP)
  Xác minh vị trí chuyển đổi
  Bật công tắc
  Xác minh đèn, kiểm tra sức mạnh tự
  Định cấu hình (nếu cần)
  Kết nối NIC với một cổng chuyển mạch (lặp lại cho tất cả các nút)
  Sau khi tất cả các nút kết nối, bật nút
  Kết nối chuyển sang mạng lớn hơn (tùy chọn)

## Slide 26: Switch Installation (cont’d.)
Figure 6-13 A switch on a small network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 27: Switching Methods Phương pháp chuyển mạch
Difference in switches
  Incoming frames interpretation
  Frame forwarding decisions making
Four switching modes exist
  Two basic methods discussed
    Cut-through mode
    Store-and-forward mode
    Sự khác biệt trong thiết bị chuyển mạch
    Giải thích khung nhập vào
    Quyết định chuyển tiếp khung
    Có bốn chế độ chuyển đổi
    Hai phương pháp cơ bản thảo luận
    Chế độ cắt qua
    Chế độ lưu trữ và chuyển tiếp

## Slide 28: Switching Methods (cont’d.)
Cut-through mode
  Switch reads frame’s header
  Forwarding decision made before receiving entire packet
    Uses frame header: first 14 bytes contains destination MAC address
  Cannot verify data integrity using frame check sequence
  Can detect erroneously shortened packets (runts)
  Runt detected: wait for integrity check
  Chế độ cắt qua
  Chuyển đổi đọc tiêu đề của khung
  Quyết định chuyển tiếp thực hiện trước khi nhận toàn bộ gói tin
  Sử dụng tiêu đề khung: 14 byte đầu tiên chứa địa chỉ đích MAC
  Không thể xác minh toàn vẹn dữ liệu bằng cách sử dụng trình tự kiểm tra khung
  Có thể phát hiện các gói tin bị rút ngắn một cách sai lầm (runts)
  Runt phát hiện: chờ kiểm tra tính toàn vẹn

## Slide 29: Switching Methods (cont’d.)
Cut-through mode (cont’d.)
  Cannot detect corrupt packets
  Advantage: speed
  Disadvantage
    Data buffering (switch flooded with traffic)
  Best use
    Small workgroups needing speed
    Low number of devices
    Chế độ cắt qua
    Chuyển đổi đọc tiêu đề của khung
    Quyết định chuyển tiếp thực hiện trước khi nhận toàn bộ gói tin
    Sử dụng tiêu đề khung: 14 byte đầu tiên chứa địa chỉ đích MAC
    Không thể xác minh toàn vẹn dữ liệu bằng cách sử dụng trình tự kiểm tra khung
    Có thể phát hiện các gói tin bị rút ngắn một cách sai lầm (runts)
    Runt phát hiện: chờ kiểm tra tính toàn vẹn

## Slide 30: Switching Methods (cont’d.)
Store-and-forward mode
  Switch reads entire data frame into memory
  Checks for accuracy before transmitting information
  Transmit data more accurately than cut-through mode
  Slower than cut-through mode
  Best uses
    Larger LAN environments; mixed environments
  Can transfer data between segments running different transmission speeds
  Chế độ lưu trữ và chuyển tiếp
  Công tắc đọc toàn bộ khung dữ liệu vào bộ nhớ
  Kiểm tra tính chính xác trước khi truyền thông tin
  Truyền dữ liệu chính xác hơn chế độ cắt qua
  Chậm hơn chế độ cắt qua
  Sử dụng tốt nhất
  Môi trường LAN lớn hơn; Môi trường hỗn hợp
  Có thể truyền dữ liệu giữa các phân đoạn chạy các tốc độ truyền khác nhau

## Slide 31: VLANs and Trunking
VLANs (virtual local area networks)
  Logically separate networks within networks
    Groups ports into broadcast domain
Broadcast domain
  Port combination making a Layer 2 segment
  Ports rely on Layer 2 device to forward broadcast frames
Collision domain
  Ports in same broadcast domain
    Do not share single channel
    VLAN (mạng cục bộ ảo)
    Logic riêng các mạng trong mạng
    Các nhóm cổng vào miền phát sóng
    Tên miền phát sóng
    Kết hợp cổng tạo phân đoạn Lớp 2
    Cảng dựa vào thiết bị lớp 2 để chuyển tiếp khung phát sóng
    Miền va chạm
    Cổng trong cùng miền phát sóng
    Không chia sẻ kênh đơn

## Slide 32
Figure 6-14 A simple VLAN design
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 33: VLANs and Trunking (cont’d.)
Advantage of VLANs
  Flexible
    Ports from multiple switches or segments
    Use any end node type
  Reasons for using VLAN
    Separating user groups
    Isolating connections
    Identifying priority device groups
    Grouping legacy protocol devices
    Separating large network into smaller subnets
    Lợi thế của VLAN
    Linh hoạt
    Cổng từ nhiều thiết bị chuyển mạch hoặc phân đoạn
    Sử dụng bất kỳ loại nút kết thúc nào
    Lý do sử dụng VLAN
    Tách các nhóm người dùng
    Cô lập kết nối
    Xác định các nhóm thiết bị ưu tiên
    Gắn các thiết bị giao thức kế thừa
    Tách mạng lớn thành mạng con nhỏ hơn

## Slide 34: VLANs and Trunking (cont’d.)
Switch typically preconfigured
  One default VLAN
  Cannot be deleted or renamed
Create additional VLANs
  Indicate to which VLAN each port belongs
  Additional specifications
    Security parameters, filtering instructions, port performance requirements, network addressing and management options
Maintain VLAN using switch software
Chuyển đổi thường được cấu hình sẵn
Một mặc định VLAN
Không thể bị xóa hoặc đổi tên
Tạo VLAN bổ sung
Cho biết VLAN mỗi cổng thuộc về
Thông số kỹ thuật bổ sung
Các tham số bảo mật, hướng dẫn lọc, yêu cầu về hiệu suất cổng, các địa chỉ mạng và các tùy chọn quản lý
Duy trì VLAN sử dụng phần mềm chuyển đổi

## Slide 35: VLANs and Trunking (cont’d.)
Potential problem
  Cutting off group from rest of network
    Correct by using router or Layer 3 switch
Trunking
  Switch’s interface carries traffic of multiple VLANs
Trunk
  Single physical connection between switches
VLAN data separation
  Frame contains VLAN identifier in header
  Vấn đề tiềm tàng
  Loại bỏ nhóm khỏi phần còn lại của mạng
  Đúng bằng cách sử dụng bộ định tuyến của router hoặc Layer 3
  Trunking
  Giao diện của Switch mang lưu lượng của nhiều VLAN
  Thân cây
  Single kết nối vật lý giữa các thiết bị chuyển mạch
  VLAN chia tách dữ liệu
  Khung chứa định danh VLAN trong tiêu đề

## Slide 36: VLANs and Trunking (cont’d.)
Figure 6-16 Trunk for multiple VLANs
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 37: STP (Spanning Tree Protocol Kéo dài cây thức)
IEEE standard 802.1D
Operates in Data Link layer
Prevents traffic loops
  Calculating paths avoiding potential loops
  Artificially blocking links completing loop
Three steps
  Select root bridge based on Bridge ID
  Examine possible paths between network bridge and root bridge
  Disables links not part of shortest path
  Chuẩn IEEE 802.1D
  Hoạt động trong lớp Liên kết dữ liệu
  Ngăn chặn luồng giao thông
  Tính toán các đường đi tránh các vòng lặp tiềm năng
  Tự động chặn các liên kết hoàn thành vòng lặp
  Ba bước
  Chọn cây cầu gốc dựa trên Bridge ID
  Kiểm tra các đường dẫn có thể giữa cây cầu mạng và cây gốc
  Vô hiệu hoá các liên kết không nằm trong đường dẫn ngắn nhất

## Slide 38
Figure 6-17 Enterprise-wide switched network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 39
Figure 6-18 STP-selected paths on a switched network
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 40: STP (cont’d.)
History
  Introduced in 1980s
    Original STP too slow
  RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
    Newer version
    IEEE’s 802.1w standard
Cisco and Extreme Networks
  Proprietary versions
No enabling or configuration needed
  Included in switch operating software
  Lịch sử
  Được giới thiệu vào những năm 1980
  STP gốc quá chậm
  RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
  Phiên bản mới hơn
  Chuẩn IEEE 802.1w
  Cisco và Mạng cực đoan
  Các phiên bản sở hữu
  Không cần bật hoặc cấu hình
  Bao gồm trong phần mềm điều khiển chuyển mạch

## Slide 41: Content and Multilayer Switches Nội dungVà công tắc nhiều lớp
Layer 3 switch (routing switch)
  Interprets Layer 3 data
Layer 4 switch
  Interprets Layer 4 data
Content switch (application switch)
  Interprets Layer 4 through Layer 7 data
Advantages
  Advanced filtering
  Keeping statistics
  Security functions
  Chuyển mạch lớp 3 (chuyển mạch định tuyến)
  Giải thích dữ liệu lớp 3
  Chuyển đổi lớp 4
  Giải thích dữ liệu lớp 4
  Chuyển đổi nội dung (chuyển đổi ứng dụng)
  Giải thích dữ liệu lớp 4 đến lớp 7
  Ưu điểm
  Lọc nâng cao
  Giữ số liệu thống kê
  Chức năng an ninh

## Slide 42: Content and Multilayer Switches (cont’d.)
Distinguishing between Layer 3 and Layer 4 switch
  Manufacturer dependent
Higher-layer switches
  Cost more than Layer 2 switches
  Used in network backbone
  Phân biệt giữa chuyển đổi lớp 3 và lớp 4
  Nhà sản xuất phụ thuộc
  Công tắc lớp cao
  Chi phí nhiều hơn thiết bị chuyển mạch lớp 2
  Được sử dụng trong xương sống mạng

## Slide 43: Routers
Multiport connectivity device
  Directs data between network nodes
  Integrates LANs and WANs
    Different transmission speeds, protocols
Operate at Network layer (Layer 3)
  Directs data from one segment or network to another
  Logical addressing
  Protocol dependent
Slower than switches and bridges
  Need to interpret Layers 3 and higher information
  Thiết bị kết nối nhiều cổng
  Chỉ đạo dữ liệu giữa các nút mạng
  Tích hợp mạng LAN và mạng WAN
  Tốc độ truyền khác nhau, giao thức
  Hoạt động ở lớp Mạng (Lớp 3)
  Chỉ đạo dữ liệu từ một phân đoạn hoặc mạng khác
  Định vị logic
  Nghị định thư phụ thuộc
  Chậm hơn công tắc và cầu
  Cần giải thích thông tin về Lớp 3 và cấp cao hơn

## Slide 44: Routers (cont’d.)
Traditional stand-alone LAN routers
  Being replaced by Layer 3 routing switches
New niche
  Specialized applications
    Linking large Internet nodes
    Completing digitized telephone calls
  Bộ định tuyến LAN độc lập truyền thống
  Được thay thế bởi thiết bị chuyển mạch định tuyến lớp 3
  Vị trí mới
  Ứng dụng chuyên ngành
  Kết nối các nút Internet lớn
  Hoàn thành các cuộc gọi điện thoại số

## Slide 45: Router Characteristics and Functions Đặc điểm và chức năng của Router
Intelligence
  Tracks node location
  Determine shortest, fastest path between two nodes
  Connects dissimilar network types
Large LANs and WANs
  Routers indispensable
Router components
  Internal processor, operating system, memory, input and output jacks, management control interface
  Sự thông minh
  Vị trí nút tuyến đường
  Xác định đường đi ngắn nhất, nhanh nhất giữa hai nút
  Kết nối các loại mạng không giống nhau
  Mạng Lớn và WAN Lớn
  Router không thể thiếu
  Các thành phần Router
  Bộ xử lý nội bộ, hệ điều hành, bộ nhớ, đầu vào và đầu ra, giao diện điều khiển quản lý

## Slide 46: Router Characteristics and Functions (cont’d.)
Multiprotocol routers
  Multiple slots
  Accommodate multiple network interfaces
Inexpensive routers
  Home, small office use
  Bộ định tuyến đa giao thức
  Nhiều khe
  Lưu trữ nhiều giao diện mạng
  Các router không tốn kém
  Trang chủ, sử dụng văn phòng nhỏ

## Slide 47
Figure 6-19 Routers
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 48: Router Characteristics and Functions (cont’d.)
Router capabilities
  Connect dissimilar networks
  Interpret Layer 3 addressing
  Determine best data path
  Reroute traffic
  Khả năng Router
  Kết nối các mạng không giống nhau
  Giải thích địa chỉ lớp 3
  Xác định đường dẫn dữ liệu tốt nhất
  Định tuyến lại lưu lượng truy cập

## Slide 49: Router Characteristics and Functions (cont’d.)
Optional router functions
  Filter broadcast transmissions
  Enable custom segregation, security
  Support simultaneous connectivity
  Provide fault tolerance
  Monitor network traffic
  Diagnose problems and trigger alarms
  Các chức năng router tùy chọn
  Lọc quảng bá phát sóng
  Bật phân tách tùy chỉnh, bảo mật
  Hỗ trợ kết nối đồng thời
  Cung cấp khả năng chịu lỗi
  Theo dõi lưu lượng mạng
  Chẩn đoán vấn đề và kích hoạt báo thức

## Slide 50: Router Characteristics and Functions (cont’d.)
Interior router
  Directs data between nodes on a LAN
Exterior router
  Directs data between nodes external to a LAN
Border routers
  Connect autonomous LAN with a WAN
Routing tables
  Identify which routers serve which hosts

## Slide 51: Router Characteristics and Functions (cont’d.)
Static routing
  Router configured to use specific path between nodes
Dynamic routing
  Automatically calculates best path between nodes
Installation
  Simple for small office or home office LANs
    Web-based configuration
  Challenging for sizable networks

## Slide 52
Figure 6-20 The placement of routers on a LAN
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 53: Routing Protocols
Best path
  Most efficient route from one node to another
  Dependent on:
    Hops between nodes
    Current network activity
    Unavailable link
    Network transmission speed
    Topology
  Determined by routing protocol
  Con đường tốt nhất
  Tuyến đường hiệu quả nhất từ nút này đến nút khác
  Phụ thuộc vào:
  Hops giữa các nút
  Hoạt động mạng hiện tại
  Liên kết không có sẵn
  Tốc độ truyền dẫn mạng
  Topology
  Xác định bởi giao thức định tuyến

## Slide 54: Routing Protocols (cont’d.)
Routing metric factors
  Number of hops
  Throughput on potential path
  Delay on a potential path
  Load (traffic)
  Maximum transmission unit (MTU)
  Cost
  Reliability of potential path
  Các yếu tố số liệu định tuyến
  Số bước nhảy
  Thông lượng trên đường đi tiềm năng
  Trễ trên một con đường tiềm năng
  Tải (giao thông)
  Đơn vị truyền tải tối đa (MTU)
  Giá cả
  Độ tin cậy của đường đi tiềm năng

## Slide 55: Routing Protocols (cont’d.)
Router convergence time
  Time router takes to recognize best path
    Change or network outage event
  Distinguishing feature
    Overhead; burden on network to support routing protocol
    Thời gian hội tụ của Router
    Router thời gian cần để nhận ra con đường tốt nhất
    Thay đổi hoặc sự cố ngừng hoạt động của mạng
    Tính phân biệt
    Trên không; Gánh nặng trên mạng để hỗ trợ giao thức định tuyến

## Slide 56: Routing Protocols (cont’d.)
Distance-vector routing protocols
  Determine best route based on distance to destination
  Factors
    Hops, latency, network traffic conditions
RIP (Routing Information Protocol)
  Only factors in number of hops between nodes
    Limits 15 hops
  Type of IGP (Interior Gateway Protocol)
    Can only route within internal network
  Slower and less secure than other routing protocols
  Giao thức định tuyến tuyến tính khoảng cách
  Xác định tuyến đường tốt nhất dựa trên khoảng cách tới đích
  Các yếu tố
  Hops, độ trễ, điều kiện giao thông mạng
  RIP (Routing Information Protocol)
  Chỉ có các yếu tố về số bước nhảy giữa các nút
  Giới hạn 15 bước nhảy
  Loại IGP (Giao thức Gateway nội bộ)
  Chỉ có thể đi trong mạng nội bộ
  Chậm hơn và ít an toàn hơn các giao thức định tuyến khác

## Slide 57: Routing Protocols (cont’d.)
RIPv2 (Routing Information Protocol Version 2)
  Generates less broadcast traffic, more secure
  Cannot exceed 15 hops
  Less commonly used
BGP (Border Gateway Protocol)
  Communicates using BGP-specific messages
  Many factors determine best paths
  Configurable to follow policies
  Type of EGP (Exterior Gateway Protocol)
  Most complex (choice for Internet traffic)
  RIPv2 (Routing Information Protocol phiên bản 2)
  Tạo lưu lượng truy cập ít hơn, an toàn hơn
  Không thể vượt quá 15 bước nhảy
  Ít được sử dụng
  BGP (Giao thức Border Gateway)
  Giao tiếp bằng cách sử dụng tin nhắn cụ thể BGP
  Nhiều yếu tố quyết định đường đi tốt nhất
  Cấu hình để thực hiện theo các chính sách
  Loại EGP (Giao thức cổng bên ngoài)
  Sự phức tạp nhất (lựa chọn cho lưu lượng Internet)

## Slide 58: Routing Protocols (cont’d.)
Link-state routing protocol
  Routers share information
    Each router independently maps network, determines best path
OSPF (Open Shortest Path First)
  Interior or border router use
  No hop limit
  Complex algorithm for determining best paths
  Each OSPF router
    Maintains database containing other routers’ links
    Giao thức định tuyến kết nối trạng thái
    Router chia sẻ thông tin
    Mỗi router lập bản đồ mạng một cách độc lập, xác định đường đi tốt nhất
    OSPF (Open Shortest Path First)
    Sử dụng nội bộ hoặc đường biên
    Không có giới hạn hop
    Thuật toán phức tạp để xác định các đường dẫn tốt nhất
    Mỗi bộ định tuyến OSPF
    Duy trì cơ sở dữ liệu có chứa liên kết các bộ định tuyến khác

## Slide 59: Routing Protocols (cont’d.)
IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)
  Codified by ISO
  Interior routers only
  Supports two Layer 3 protocols
    IP
    ISO-specific protocol
  Less common than OSPF
  IS-IS (hệ thống trung gian tới hệ thống trung gian)
  Được mã hoá bởi ISO
  Chỉ router nội thất
  Hỗ trợ hai giao thức lớp 3
  IP
  Giao thức ISO-specific
  Ít phổ biến hơn OSPF

## Slide 60: Routing Protocols (cont’d.)
Hybrid
  Link-state and distance-vector characteristics
  EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
    Most popular
    Cisco network routers only
  EIGRP benefits
    Fast convergence time, low network overhead
    Easier to configure and less CPU-intensive than OSPF
    Supports multiple protocols
    Accommodates very large, heterogeneous networks
    Hỗn hợp
    Các đặc tính vector liên kết và khoảng cách
    EIGRP (Giao thức định tuyến Cổng nội bộ Cải tiến Nâng cao)
    Phổ biến nhất
    Chỉ các bộ định tuyến mạng Cisco
    Lợi ích của EIGRP
    Thời gian hội tụ nhanh, mạng thấp trên không
    Dễ dàng cấu hình và sử dụng CPU ít hơn OSPF
    Hỗ trợ nhiều giao thức
    Có thể chứa mạng rất lớn, không đồng nhất

## Slide 61: Routing Protocols (cont’d.)
Table 6-1 Summary of common routing protocols
Courtesy Course Technology/Cengage Learning

## Slide 62: Gateways and Other Multifunction Devices Cổng và các thiết bị đa năng khá
Gateway
  Combination of networking hardware and software
  Connects two systems using different formatting, communications protocols, architecture
  Repackages information
  Resides on servers, microcomputers, connectivity devices, mainframes
Popular gateways
  E-mail gateway, Internet gateway, LAN gateway, voice/data gateway, firewall
  Gateway
  Kết hợp phần cứng và phần mềm mạng
  Kết nối hai hệ thống sử dụng định dạng, giao thức truyền thông, kiến trúc khác nhau
  Đóng gói lại thông tin
  Nằm trên máy chủ, máy vi tính, thiết bị kết nối, máy tính lớn
  Các cổng phổ biến
  Cổng thư điện tử, Cổng Internet, Cổng LAN, cổng thoại / dữ liệu, tường lửa

## Slide 63: Summary
Network adapter types vary
  Access method, transmission speed, connector interfaces, number of ports, manufacturer, device type
Repeaters
  Regenerate digital signal
Bridges can interpret the data they retransmit
Switches subdivide a network
  Generally secure
  Create VLANs
Various routing protocols exist
Các loại bộ điều hợp mạng khác nhau
Phương thức truy cập, tốc độ truyền tải, giao diện đầu nối, số cổng, nhà sản xuất, loại thiết bị
Bộ lặp lại
Tái tạo tín hiệu số
Các cây cầu có thể giải thích dữ liệu mà chúng truyền lại
Công tắc phân chia mạng
Nói chung an toàn
Tạo VLAN
Các giao thức định tuyến khác nhau tồn tại